# Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов

Республики Беларусь 7 февраля 2020 г. N 8/35079

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

1 ноября 2019 г. N 296

О РЕГЛАМЕНТЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

На основании части второй пункта 5 Положения о республиканской системе мониторинга общественной безопасности и порядке подключения к ней, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 10 ноября 2017 г. N 841, Министерство внутренних дел Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Регламент функционирования республиканской системы мониторинга общественной безопасности (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Министр

| генерал-майор милиции | Ю.Х.Караев |
| --- | --- |

СОГЛАСОВАНО

Оперативно-аналитический центр

при Президенте Республики Беларусь

Комитет государственной безопасности

Республики Беларусь

УТВЕРЖДЕНО

Постановление

Министерства

внутренних дел

Республики Беларусь

01.11.2019 N 296

РЕГЛАМЕНТ

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

## ГЛАВА 1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Регламент определяет:

вопросы функционирования республиканской системы мониторинга общественной безопасности (далее, если не установлено иное, - система мониторинга);

структуру системы мониторинга и требования, предъявляемые к ее элементам, функциональные возможности системы мониторинга;

механизм взаимодействия между техническим оператором системы мониторинга (далее, если не установлено иное, - технический оператор), оператором республиканского центра обработки данных (далее - РЦОД), оператором единой республиканской сети передачи данных (далее - ЕРСПД) и оператором аппаратного комплекса РЦОД, пользователями и абонентами системы мониторинга (далее - пользователи, абоненты), а также иными лицами в процессе создания и функционирования системы мониторинга;

порядок эксплуатации программной платформы системы мониторинга (далее - программная платформа) и аппаратного комплекса РЦОД;

формы документов, используемых техническим оператором при организации подключения абонентов к системе мониторинга;

иные вопросы, связанные с функционированием системы мониторинга.

2. В настоящем Регламенте применяются термины в значениях, определенных в пункте 3 Указа Президента Республики Беларусь от 25 мая 2017 г. N 187 "О республиканской системе мониторинга общественной безопасности", пункте 2 Положения о применении систем безопасности и систем видеонаблюдения, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 11 декабря 2012 г. N 1135, пункте 2 Положения о республиканской системе мониторинга общественной безопасности и порядке подключения к ней, пункте 4 Инструкции о порядке выбора на конкурсной основе технического оператора республиканской системы мониторинга общественной безопасности, утвержденной постановлением Министерства внутренних дел Республики Беларусь, Комитета государственного контроля Республики Беларусь, Службы безопасности Президента Республики Беларусь, Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь, Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, Комитета государственной безопасности Республики Беларусь, Государственного таможенного комитета Республики Беларусь и Государственного пограничного комитета Республики Беларусь от 25 апреля 2018 г. N 124/2/49/4/22/4/8/2, а также следующие термины и их определения:

видеокамера - цифровая камера видеонаблюдения или программно-технический комплекс, состоящий из источника видеосигнала и источника видеоизображения;

договор о функционировании аппаратного комплекса РЦОД - любой договор, обеспечивающий техническому оператору возможность эксплуатации аппаратного комплекса РЦОД, а также выполнения обязательств, предусмотренных подпунктами 20.1 - 20.3, 20.5, 20.6 пункта 20 Положения о республиканской системе мониторинга общественной безопасности и порядке подключения к ней;

оконечные устройства - видеокамеры (включая средства системы видеонаблюдения) и (или) специальные детекторы, подключенные и (или) планируемые к подключению к системе мониторинга;

оператор аппаратного комплекса РЦОД - юридическое лицо, заключившее договор оказания услуги предоставления инфраструктуры РЦОД (Colocation) с оператором РЦОД, разместившее в установленном порядке в РЦОД серверное, сетевое и иное оборудование для использования его в качестве аппаратного комплекса РЦОД и заключившее с техническим оператором договор о функционировании аппаратного комплекса РЦОД;

оператор "последней мили" - оператор электросвязи Республики Беларусь, обеспечивающий организацию и функционирование канала связи, соединяющего оконечное (клиентское) оборудование абонента с одной из точек присоединения к ЕРСПД сетей данного оператора электросвязи;

правовая база системы мониторинга - система нормативных правовых актов, регулирующих вопросы создания и функционирования системы мониторинга, являющаяся частью законодательства и включающая в себя Указ Президента Республики Беларусь от 28 ноября 2013 г. N 527 "О вопросах создания и применения системы видеонаблюдения в интересах обеспечения общественного порядка", Указ Президента Республики Беларусь от 25 мая 2017 г. N 187, Положение о республиканской системе мониторинга общественной безопасности и порядке подключения к ней, Инструкцию о порядке выбора на конкурсной основе технического оператора республиканской системы мониторинга общественной безопасности, а также иные нормативные правовые акты;

субъекты системы мониторинга - лица, принимающие участие в пределах компетенции в реализации мероприятий, необходимых для создания и функционирования системы мониторинга, в том числе: технический оператор, пользователи, абоненты, а также операторы электросвязи Республики Беларусь (включая оператора ЕРСПД), оператор РЦОД, оператор аппаратного комплекса РЦОД;

технический оператор - юридическое лицо, выбранное по результатам проведения процедуры выбора технического оператора системы мониторинга на конкурсной основе, заключившее с Министерством внутренних дел договор о выполнении функций технического оператора системы мониторинга (далее - договор о выполнении функций технического оператора) и отвечающее за функционирование программной платформы и аппаратного комплекса РЦОД;

услуги системы мониторинга - оказываемые техническим оператором услуги, прямо указанные в нормативных правовых актах, составляющих правовую базу системы мониторинга, а также иные услуги, непосредственно связанные с использованием функциональных возможностей программной платформы и аппаратного комплекса РЦОД.

3. В настоящем Регламенте используются следующие общепринятые понятия, а также сокращения:

ACL - список управления доступом, содержащий перечни лиц или оборудования, которые могут получать доступ к объекту (программе, процессу или файлу), и операций, которые разрешено или запрещено выполнять субъекту (пользователь, группа пользователей);

AHD, HD-CVI, HD-TVI - стандарты аналоговых систем видеонаблюдения;

BGP - динамический протокол маршрутизации в глобальной компьютерной сети Интернет (далее - сеть Интернет);

CBR - способ кодирования исходного видеопотока, при котором все его блоки (фреймы) кодируются с одинаковыми параметрами (с одинаковым битрейтом);

Ceph - отказоустойчивое распределенное высокопроизводительное хранилище данных;

DDoS-атака - распределенная атака на вычислительную систему с целью довести ее до отказа в обслуживании, осуществляемая одновременно с большого числа компьютеров;

Ethernet - семейство технологий пакетной передачи данных между устройствами для компьютерных и промышленных сетей;

Н.264, Н.265 - стандарты сжатия (кодирования) видеоизображения;

HTTPS - расширение протокола НТТР для поддержки шифрования в целях повышения безопасности;

ICMP - сетевой протокол, входящий в стек протоколов TCP/IP;

IGMP - протокол управления групповой передачей данных в сетях, основанных на протоколе IP;

IP - маршрутизируемый протокол сетевого уровня стека протоколов TCP/IP;

LLDP - протокол канального уровня, позволяющий сетевому оборудованию оповещать оборудование, работающее в локальной сети, о своем существовании и передавать ему свои характеристики, а также получать от него аналогичные сведения;

МАС-адрес - уникальный идентификатор, присваиваемый каждой единице активного оборудования или некоторым их интерфейсам в сетях Ethernet;

MPLS - механизм в высокопроизводительной телекоммуникационной сети, осуществляющий передачу данных от одного узла сети к другому с помощью меток;

MTU - максимальный размер полезного блока данных одного пакета, который может быть передан протоколом передачи данных без фрагментации;

ONVIF - отраслевая международная организация, занимающаяся разработкой стандартизированных протоколов для взаимодействия различного оборудования и программных средств, входящих в состав систем безопасности (IP-камеры, IP-кодеры, видеорегистраторы, контроллеры доступа и тому подобное);

РоЕ - технология, позволяющая передавать удаленному устройству электрическую энергию вместе с данными через стандартную витую пару в сети Ethernet;

QoS - технология предоставления различным классам сетевого трафика различных приоритетов в обслуживании;

RAID - технология виртуализации данных, которая объединяет несколько дисков в логический элемент для избыточности и повышения производительности;

RMON - протокол мониторинга компьютерных сетей, представляющий собой расширение протокола SNMP;

RTP - протокол передачи данных, работающий на прикладном уровне и используемый при передаче трафика реального времени;

RTSP - прикладной потоковый протокол реального времени, предназначенный для использования в системах, работающих с мультимедийными данными (мультимедийным содержимым, медиасодержимым), и позволяющий удаленно управлять потоком данных с сервера, предоставляя возможность выполнения команд, таких как запуск (старт), приостановка (пауза) и остановка (стоп) вещания (проигрывания) мультимедийного содержимого, а также доступа по времени к файлам, расположенным на сервере;

SFP - промышленный стандарт модульных компактных приемопередатчиков (трансиверов), используемых для передачи и приема данных в телекоммуникациях;

SNMP - стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP;

SNTP - протокол синхронизации времени по компьютерной сети;

SSH - сетевой протокол прикладного уровня, позволяющий производить удаленное управление операционной системой и туннелирование TCP-соединений;

SVI - виртуальный интерфейс на многоуровневом коммутаторе;

TCP - один из основных протоколов передачи данных в сети Интернет, предназначенный для управления передачей данных. Представляет поток данных с предварительной установкой соединения, осуществляет повторный запрос данных в случае потери данных и устраняет дублирование при получении двух копий одного пакета, гарантируя тем самым целостность передаваемых данных и уведомление отправителя о результатах передачи;

TIER III - уровень надежности РЦОД, подтвержденный сертификатами Uptime Institute;

UDP - один из основных протоколов передачи данных в сети Интернет, предназначенный для обмена сообщениями (дата-граммами) между хостами по IP-сети без необходимости предварительного сообщения для установки специальных каналов передачи или путей данных. Является минимально ориентированным на обработку сообщений протоколом транспортного уровня, не представляет никаких гарантий доставки сообщения для вышестоящего протокола и не сохраняет состояние отправленных сообщений;

VBR - способ кодирования исходного видеопотока, при котором каждый отдельный блок (фрейм) кодируется со своим битрейтом;

VLAN - топологическая ("виртуальная") локальная компьютерная сеть, представляющая собой группу хостов с общим набором требований, которые взаимодействуют по принципу подключения к широковещательному домену независимо от их физического местонахождения;

VPN - виртуальная частная сеть;

АРМ - автоматизированное рабочее место;

ВК - видеокамера;

ВК ОВТ - видеокамера для обзора внешней территории;

ВК ОПВЗиС - видеокамера для обзора помещений внутри зданий и сооружений;

ВК РЛ - видеокамера для обнаружения и идентификации лиц людей;

ВК РН - видеокамера для идентификации государственных регистрационных знаков транспортных средств;

ВК У - видеокамера управляемая;

"последняя миля" - канал связи, соединяющий оконечное (клиентское) оборудование абонента с одной из точек присоединения к ЕРСПД;

РЦОД - республиканский центр обработки данных, принадлежащий на праве собственности совместному обществу с ограниченной ответственностью "Белорусские облачные технологии", комплекс вычислительных и программных систем, систем хранения данных, расположенных в отдельном специализированном помещении или здании, подключенный высокоскоростными каналами связи к опорной сети передачи данных, составляющей основу ЕРСПД;

КМОП-матрица - светочувствительная матрица, предназначенная для преобразования проецируемого на нее оптического изображения в аналоговый электрический сигнал или в поток цифровых данных, выполненная на основе технологии комплементарной структуры металл-оксид-полупроводник;

СВН - система видеонаблюдения (за исключением системы видеонаблюдения за состоянием общественной безопасности);

СПД - сеть передачи данных.

4. Настоящий Регламент применяется всеми субъектами системы мониторинга при реализации мероприятий по созданию и мониторингу функционирования системы мониторинга, управлению, развитию и технической эксплуатации программной платформы и аппаратного комплекса РЦОД с учетом положений пункта 5 настоящего Регламента.

5. При реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 7 Указа Президента Республики Беларусь от 25 мая 2017 г. N 187, настоящий Регламент применяется в части, не противоречащей требованиям, установленным Службой безопасности Президента Республики Беларусь (далее - СБП).

## ГЛАВА 2

СТРУКТУРА СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА И ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ЕЕ ЭЛЕМЕНТАМ. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА

6. Структуру системы мониторинга составляют ее элементы, определенные пунктом 1 Указа Президента Республики Беларусь от 25 мая 2017 г. N 187.

7. Обработка и хранение информации в системе мониторинга осуществляются посредством программной платформы, развернутой техническим оператором на аппаратном комплексе РЦОД и предназначенной для обработки информации, поступающей от системы видеонаблюдения за состоянием общественной безопасности (далее, если не указано иное, - система видеонаблюдения), локальных СВН и специальных детекторов, установленных на объектах абонентов.

8. Программная платформа и аппаратный комплекс РЦОД являются центральным звеном системы мониторинга и позволяют осуществлять обработку видеопотоков и данных от системы видеонаблюдения, локальных СВН и специальных детекторов, учет, накопление, хранение информации, полученной в результате функционирования элементов системы мониторинга, а также защиту указанной информации и предоставление доступа к ней абонентам и пользователям.

9. Подсистема обработки данных программной платформы и аппаратного комплекса РЦОД представляет собой набор программных модулей программной платформы системы мониторинга, обеспечивающих первичную обработку информации с оконечных устройств и специальных детекторов в соответствии с предустановленными правилами и настройками модулей видеоаналитики, последующую сверку полученных результатов первичной обработки с базами данных и автоматическую отправку уведомлений пользователям и абонентам системы мониторинга о зафиксированных системой мониторинга событиях.

В состав подсистемы обработки данных программной платформы и аппаратного комплекса РЦОД входят:

узел обработки видеопотоков;

узел приложений и сервисов;

узел балансировки нагрузки и трафика.

10. Подсистема хранения данных программной платформы и аппаратного комплекса РЦОД представляет собой набор программных модулей, обеспечивающих построение горизонтально (линейно) масштабируемого хранилища данных, отслеживание различных показателей текущего состояния хранилища, включая объем его использования, показатели производительности и загрузку подсистемы хранения данных, а также наличие инструментов для получения информации о состоянии хранилища и управления им.

В состав подсистемы хранения данных (на базе Ceph) аппаратного комплекса РЦОД входят:

узел управления жесткими магнитными дисками;

узел управления твердотельными дисками;

узел мониторинга работы подсистемы.

11. Система управления программной платформой и аппаратным комплексом РЦОД, а также вспомогательная подсистема представляют собой набор программных модулей, обеспечивающих:

сбор и хранение метрик;

сбор и хранение логов;

детектирование проблем по заданным условиям с последующим оповещением;

предоставление информации о состоянии компонентов программной платформы и аппаратного комплекса РЦОД;

выполнение текущих операций с компонентами программной платформы и аппаратного комплекса РЦОД;

выявление проблем с производительностью и устойчивостью компонентов программной платформы и аппаратного комплекса РЦОД.

12. Модуль обеспечения информационной безопасности программной платформы предназначен для организации безопасности взаимодействия пользователей и абонентов с функциональными возможностями и интерфейсами программной платформы и аппаратного комплекса РЦОД, а также исключения несанкционированного доступа к информации, хранящейся в пределах физических и логических границ как модуля обеспечения информационной безопасности, так и программной платформы и аппаратного комплекса РЦОД.

В состав модуля обеспечения информационной безопасности программной платформы входят:

система ролей и прав пользователей, предназначенная для разграничения доступа пользователей к ресурсам системы мониторинга и контроля пользовательских сессий;

база данных пользователей и ресурсов системы мониторинга;

журнал регистрации событий и действий пользователей и абонентов.

13. Требования к серверному, сетевому и иному оборудованию, составляющему аппаратный комплекс РЦОД, а также системному программному обеспечению, обеспечивающему функционирование программной платформы на аппаратном комплексе РЦОД (далее - требования к аппаратному комплексу РЦОД), определяются техническим оператором самостоятельно с учетом решения задач, стоящих перед системой мониторинга, а также необходимости обеспечения функциональных возможностей системы мониторинга.

14. При изменении требований к аппаратному комплексу РЦОД, включая его расширение, связанное с планируемым увеличением количества оконечных устройств и арендуемого количества телекоммуникационных шкафов, новые требования должны быть письменно доведены техническим оператором до сведения оператора аппаратного комплекса РЦОД и оператора РЦОД не позднее чем за шесть месяцев до момента вступления в силу новых требований, если более длительный срок не предусмотрен договором о функционировании аппаратного комплекса РЦОД.

15. Передача в РЦОД данных от системы видеонаблюдения, локальных СВН и специальных детекторов, установленных на объектах абонентов, осуществляется посредством каналов связи ЕРСПД. При этом:

15.1. сетевая инфраструктура системы мониторинга должна соответствовать следующим требованиям:

подключение абонентов должно осуществляться таким образом, чтобы предотвратить возможность доступа из локальной СПД одного абонента в локальную СПД другого абонента и (или) пользователя. Такое подключение организуется с использованием технологий, обеспечивающих минимизацию человеческого фактора при предотвращении доступа, например MPLS VPN, используя схему сети "Hub and Spoke" с несколькими центральными точками;

все оконечные устройства, установленные на объекте абонента, а также все сетевое оборудование, используемое для организации связи между абонентами, должны находиться в адресном пространстве, предоставляемом ЕРСПД, то есть сетевые параметры оконечных устройств, уже установленных на объекте абонента на момент подключения к системе мониторинга, должны быть перенастроены в соответствии с техническими условиями, выданными техническим оператором;

для организации "последней мили" допускается использование любых технологий, обеспечивающих пропуск IP-пакетов с обеспечением требуемого уровня обслуживания;

15.2. сетевая и информационная безопасность СПД системы мониторинга обеспечивается:

на уровне маршрутизации и передачи данных от видеокамер - за счет межсетевого экрана, который является составной частью СПД оператора "последней мили";

на уровне доступа абонентов и пользователей - за счет межсетевого экрана и специализированного межсетевого экрана уровня веб-приложений с функцией защиты от DDoS-атак, который является составной частью аппаратного комплекса РЦОД;

на уровне доступа службы мониторинга работоспособности и эксплуатации элементов системы мониторинга технического оператора - за счет межсетевого экрана, системы управления и контроля за привилегированным доступом.

Все оконечные устройства, установленные на объекте абонента, должны быть вынесены в изолированную от остального сетевого оборудования сеть. Доступ к данному сегменту сети может осуществляться только по отдельному согласованию с техническим оператором. Допускается изоляция на уровне VLAN. Кроме оконечных устройств, в этой изолированной сети по согласованию с техническим оператором допускается размещение оборудования для обеспечения локального видеонаблюдения и иных мер безопасности на объекте (видеокамер, серверов, специальных детекторов и так далее);

15.3. СПД локальной СВН на объекте абонента должна обеспечивать пропускную способность, достаточную для полнофункционального обмена данными между всеми элементами локальной СВН. Пропускная способность канала связи от каждого оконечного устройства до точки стыка с СПД оператора "последней мили" должна составлять не менее 5 Мбит/с.

Общая пропускная способность локальной СПД в точке организации стыка с СПД оператора "последней мили" должна быть не ниже суммы каналов связи от каждого оконечного устройства и иметь 10 процентов запаса для прохождения служебного трафика.

СПД локальной СВН должна соответствовать следующим базовым параметрам:

круговая задержка передачи пакетов - не более 5 мс;

коэффициент потери пакетов - не более 0,01 процента;

MTU - не менее 1500 байт;

15.4. СПД пользователей должна соответствовать следующим требованиям:

организация подключения к системе мониторинга пользователей осуществляется посредством защищенных линий передачи данных закрытых ведомственных каналов связи или посредством организованного выделенного канала связи, к которому предъявляются требования, аналогичные требованиям, предъявляемым к СПД оператора "последней мили" и СПД оператора ЕРСПД, установленным подпунктами 15.5, 15.6 настоящего пункта;

IP-адреса АРМ и активного оборудования СПД пользователей, задействованного в получении доступа к системе мониторинга, должны быть вынесены в отдельную физическую или логическую сеть и настроены таким образом, чтобы находиться в адресном пространстве, предоставляемом ЕРСПД в соответствии с требованиями, предоставленными техническим оператором в отдельности для каждого пользователя;

СПД пользователей должна обеспечивать пропускную способность, достаточную для полнофункционального обмена данными между всеми АРМ и программной платформой. Ширина канала связи от каждого из АРМ до точки стыка с СПД оператора "последней мили" или закрытой ведомственной СПД должна быть не менее 100 Мбит/сек.

Общая пропускная способность СПД пользователей в точке присоединения к СПД оператора "последней мили" или закрытой ведомственной СПД рассчитывается следующим образом:

ПС = 20 х КАРМ + 50 х К"ВИДЕОСТЕНА",

где ПС - общая пропускная способность СПД пользователей в точке присоединения к СПД оператора "последней мили" или закрытой ведомственной СПД, Мбит/с;

КАРМ - максимальное количество одновременно работающих АРМ у данного пользователя;

К"ВИДЕОСТЕНА" - максимальное количество одновременно работающих "видеостен" у данного пользователя.

В точке присоединения к СПД оператора "последней мили" или к закрытой ведомственной СПД обеспечивается резерв общей пропускной способности СПД пользователей в размере не менее 10 процентов для прохождения служебного трафика.

СПД пользователя должна соответствовать следующим базовым параметрам:

круговая задержка передачи пакетов - не более 5 мс;

коэффициент потери пакетов - не более 0,01%;

MTU - не менее 1500 байт.

Функции и характеристики центрального коммутатора (маршрутизатора), через который осуществляется подключение СПД пользователя к СПД оператора "последней мили" или к закрытой ведомственной СПД, определяются согласно приложению 1;

15.5. СПД оператора "последней мили", в зону ответственности которого входит СПД на участке от точки стыка с локальной СПД абонента до точки стыка с СПД оператора ЕРСПД, должна соответствовать следующим требованиям:

фактическая пропускная способность канала связи, выделяемая оператором "последней мили" для абонента, определяется количеством оконечных устройств на объекте абонента. В качестве минимальной необходимой пропускной способности канала связи в расчетах необходимо принимать 5 Мбит/с из расчета на 1 (одну) видеокамеру;

для организации каналов связи оператору "последней мили" необходимо применять технологии "виртуальная частная сеть" второго или третьего уровня (L2 или L3 VPN);

СПД оператора "последней мили" должна подключаться к СПД оператора ЕРСПД по технологии Ethernet и протоколу IP с использованием резервируемых каналов связи. Возможно использование протокола динамической маршрутизации BGP;

коммутационное оборудование в точке организации стыка с абонентом должно обеспечивать фильтрацию трафика на уровне IP-адресов и TCP/UDP портов источника и назначения;

взаимодействие СПД оператора "последней мили" и СПД оператора ЕРСПД должно осуществляться с резервированием каналов связи. Проведение любых плановых и профилактических работ не должно вызывать деградацию (перерыв в оказании либо ухудшение качества) услуг;

при организации и обеспечении функционирования каналов связи от точки стыка локальной СПД абонента с СПД оператора "последней мили" до аппаратного комплекса РЦОД обеспечиваются показатели не хуже показателей сетевой инфраструктуры системы мониторинга, определяемых согласно приложению 2;

функции и характеристики центрального коммутатора (маршрутизатора), через который осуществляется подключение СПД локальной СВН абонента к СПД оператора "последней мили", определяются согласно приложению 3;

функции и характеристики дополнительных коммутаторов, необходимых для передачи данных от оконечных устройств, определяются согласно приложению 4;

15.6. СПД оператора ЕРСПД, в зону ответственности которого входит СПД (опорная сеть ЕРСПД) на участке от точки стыка с СПД оператора "последней мили" до аппаратного комплекса РЦОД, должна соответствовать следующим требованиям:

СПД оператора ЕРСПД должна позволять создавать VPN с числом маршрутов не менее 50 тысяч;

СПД оператора ЕРСПД должна подключаться к СПД РЦОД по технологии Ethernet и протоколу IP с использованием резервируемых каналов связи. Возможно использование протокола динамической маршрутизации BGP;

взаимодействие СПД оператора "последней мили" и СПД оператора ЕРСПД (опорной сети ЕРСПД) должно осуществляться с резервированием каналов связи. Проведение любых плановых и профилактических работ не должно вызывать деградацию (перерыв в оказании либо ухудшение качества) услуг;

15.7. СПД программно-аппаратного комплекса РЦОД и сети передачи данных РЦОД должна соответствовать следующим требованиям:

СПД РЦОД подключается к ЕРСПД по технологии Ethernet и протоколу IP с использованием резервируемых каналов связи. Возможно использование протокола динамической маршрутизации BGP;

подключение СПД программно-аппаратного комплекса РЦОД к транспортной сети (СПД РЦОД и ЕРСПД) должно быть организовано с резервированием на уровне не менее 1+1 соединениями (линками), работающими в режиме "Active/Standby" и обеспечивающими пропуск полного объема трафика через любой из них. Проведение любых плановых и профилактических работ не должно вызывать деградацию (перерыв в оказании либо ухудшение качества) услуг суммарной продолжительностью более восьми часов в год.

16. Взаимодействие пользователей и абонентов с программной платформой осуществляется посредством АРМ.

В рамках системы мониторинга для удаленного доступа к программной платформе в качестве АРМ могут использоваться:

пользователями - веб-интерфейс, приложение "Видеостена", мобильное приложение;

абонентами - веб-интерфейс, приложение "Видеостена", мобильное приложение.

Требования к оборудованию АРМ для работы с программной платформой определяются согласно приложению 5.

17. Требования к техническим характеристикам, монтажу, а также дополнительные требования к различным типам видеокамер для их использования в составе системы мониторинга определяются согласно приложению 6.

Видеокамеры, не соответствующие требованиям, указанным в приложении 6, должны быть заменены.

18. Система мониторинга обеспечивает:

непрерывную фиксацию в режиме реального времени, передачу, прием, регистрацию, обработку, учет, накопление, хранение и тиражирование информации, полученной от оконечных устройств;

анализ видеоданных от оконечных устройств на основе видеоаналитических алгоритмов, методик и моделей;

возможность гибкой настройки модулей анализа видеоизображения в зависимости от месторасположения и назначения оконечных устройств;

возможность опционального выбора конкретного модуля видеоаналитики или его отключения в зависимости от необходимости решения конкретных задач на наблюдаемом объекте;

фиксацию нештатных событий на основе анализа получаемых от оконечных устройств данных в зависимости от настроенных правил;

уведомление пользователей и (или) абонентов о возникновении нештатных ситуаций;

возможность классификации, приоритезации и группировки событий, зафиксированных системой мониторинга;

фиксацию вмешательства в работу любого из элементов системы мониторинга;

возможность ведения расширенного поиска по событиям и метаданным в сохраненных видеоданных по различным критериям;

возможность осуществления поиска по событиям индивидуально для каждого пользователя и (или) абонента;

возможность интеграции со сторонними информационными системами и базами данных для расширения функциональных возможностей системы мониторинга;

хранение и предоставление возможности поиска по всему объему информации, полученной от оконечных устройств, в течение не менее 30 суток;

возможность выгрузки данных из системы мониторинга в целях их долговременного хранения или дополнительного анализа;

использование карты Республики Беларусь для осуществления привязки элементов системы к фактическому их расположению;

возможность распределения доступа к информации для пользователей и абонентов в зависимости от их уровня доступа и территориального нахождения элементов системы;

предоставление определенным пользователям возможности управления поворотными устройствами с управлением в соответствии с настроенными приоритетами;

возможность централизованного и децентрализованного развертывания системы мониторинга с поддержкой функционирования и передачи данных как в закрытых, так и в открытых сетях с предоставлением пользователям и абонентам возможности удаленного доступа к системе мониторинга посредством сети Интернет;

выполнение иных требований, задач и функций, определенных правовой базой системы мониторинга.

## ГЛАВА 3

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОПЕРАТОРА, ОПЕРАТОРА АППАРАТНОГО КОМПЛЕКСА РЦОД, ОПЕРАТОРА РЦОД

19. Технический оператор осуществляет прямое организационно-техническое взаимодействие с оператором аппаратного комплекса РЦОД на основании договора о функционировании аппаратного комплекса РЦОД.

Договор о функционировании аппаратного комплекса РЦОД, заключенный между техническим оператором и оператором аппаратного комплекса РЦОД, должен содержать:

параметры уровня обслуживания при исполнении оператором аппаратного комплекса РЦОД условий договора, в том числе сроки устранения нештатных ситуаций, определяемые с учетом сроков, регламентированных правовой базой системы мониторинга, а также ответственность за несоблюдение установленных параметров уровня обслуживания;

действия сотрудников технического оператора и оператора аппаратного комплекса РЦОД в случае возникновения аварийных и других нештатных ситуаций;

обязательства оператора аппаратного комплекса РЦОД по модернизации аппаратного комплекса РЦОД в соответствии с планами технического оператора по развитию системы мониторинга, а также в случаях изменения требований технического оператора к аппаратному комплексу РЦОД;

иные условия по соглашению сторон, обеспечивающие надлежащее выполнение техническим оператором своих функций в рамках системы мониторинга.

20. План модернизации, ремонта, технического обслуживания оборудования, принадлежащего оператору аппаратного комплекса РЦОД, в случаях, когда такие модернизация, ремонт, техническое обслуживание могут прямо или косвенно повлиять на нормальное функционирование аппаратного комплекса РЦОД, согласовывается оператором аппаратного комплекса РЦОД с техническим оператором не позднее чем за пять рабочих дней.

21. Договор о функционировании аппаратного комплекса РЦОД заключается на срок действия договора о выполнении функций технического оператора.

Технический оператор, оператор аппаратного комплекса РЦОД вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор о функционировании аппаратного комплекса РЦОД, заключенный между техническим оператором и оператором аппаратного комплекса РЦОД, в случае утраты техническим оператором своего статуса.

22. Оператор аппаратного комплекса РЦОД осуществляет организационно-техническое взаимодействие с оператором РЦОД на основании договора оказания услуги по предоставлению инфраструктуры РЦОД (Colocation).

23. Договор оказания услуги по предоставлению инфраструктуры РЦОД (Colocation), заключенный между оператором аппаратного комплекса РЦОД и оператором РЦОД, должен предусматривать:

подтверждение наличия у РЦОД действующего сертификата Tier III Constructed Facility в соответствии с требованиями стандарта Uptime Institute;

технические параметры оборудования (серверных стоек), используемого для размещения аппаратного комплекса РЦОД.

## ГЛАВА 4

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ТЕХНИЧЕСКИМ ОПЕРАТОРОМ И ОПЕРАТОРОМ ЕРСПД

24. Технический оператор осуществляет организационно-техническое взаимодействие и взаиморасчеты за каналы связи ЕРСПД, задействованные в обеспечении работы системы мониторинга, с оператором ЕРСПД на основании договора о взаимодействии в рамках системы мониторинга (далее - договор о взаимодействии).

25. Организационно-технические мероприятия по организации каналов связи ЕРСПД, задействованных в обеспечении работы системы мониторинга, осуществляются с участием оператора "последней мили" с учетом следующего:

25.1. оператор ЕРСПД:

осуществляет взаимодействие с техническим оператором при организации и предоставлении в пользование каналов связи ЕРСПД, задействованных в обеспечении работы системы мониторинга;

обеспечивает соблюдение показателей сетевой инфраструктуры системы мониторинга, указанных в приложении 2;

обеспечивает взаиморасчеты с оператором "последней мили" после получения оплаты от технического оператора в соответствии с порядком взаиморасчетов, согласованных между ними;

осуществляет выбор оператора "последней мили" в соответствии с требованиями настоящего Регламента;

25.2. оператор "последней мили":

самостоятельно посредством собственной СПД обеспечивает организацию канала связи от объекта абонента до одной из точек присоединения к ЕРСПД, согласованной с оператором ЕРСПД, в том числе путем строительства новых участков (частей, сегментов) своей СПД (при необходимости);

обеспечивает работы по непосредственной организации канала связи на объекте абонента, в том числе передачу, установку и настройку оборудования связи (модем, коммутатор и тому подобное) (при необходимости);

обеспечивает соблюдение показателей сетевой инфраструктуры системы мониторинга, указанных в приложении 2;

25.3. технический оператор обеспечивает своевременные взаиморасчеты с оператором ЕРСПД за услуги по организации и предоставлению в пользование каналов связи ЕРСПД, задействованных в обеспечении работы системы мониторинга, в соответствии с порядком взаиморасчетов, согласованным сторонами в договоре о взаимодействии.

26. При отсутствии у абонента оборудования связи, необходимого (подходящего) для надлежащего функционирования канала связи ЕРСПД, задействованного в обеспечении работы системы мониторинга, оператор "последней мили" устанавливает у него указанное оборудование.

27. Договор о взаимодействии заключается на срок действия договора о выполнении функций технического оператора.

Технический оператор, оператор ЕРСПД вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор о взаимодействии в случае утраты оператором ЕРСПД своего статуса.

Технический оператор, оператор ЕРСПД вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор о взаимодействии в случае утраты техническим оператором своего статуса.

28. В целях подготовки перспективных планов развития системы мониторинга, обеспечения возможности систематизации и планирования техническим оператором сроков подключения объектов абонентов к системе мониторинга:

оператор "последней мили" ежегодно не позднее 30 января направляет оператору ЕРСПД и техническому оператору информацию об имеющихся и планируемых к строительству в текущем календарном году СПД. При изменении в течение календарного года планов по строительству СПД оператор "последней мили" в течение десяти рабочих дней направляет соответствующую скорректированную информацию оператору ЕРСПД и техническому оператору;

технический оператор не позднее десяти рабочих дней после получения перечней объектов, подлежащих подключению к системе мониторинга, направляет их оператору ЕРСПД и оператору "последней мили".

## ГЛАВА 5

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ТЕХНИЧЕСКИМ ОПЕРАТОРОМ И ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ

29. Технический оператор и пользователи при организационно-техническом взаимодействии руководствуются законодательством, включая правовую базу системы мониторинга, настоящим Регламентом, а также договором о выполнении функций технического оператора.

В целях конкретизации положений договора о выполнении функций технического оператора каждым из пользователей могут быть заключены с техническим оператором отдельные договоры (соглашения).

30. Технический оператор за свой счет обеспечивает организацию каналов связи от программной платформы и аппаратного комплекса РЦОД до республиканских органов государственного управления, являющихся пользователями, Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь (далее - ДФР КГК), СБП и Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь (далее - ОАЦ) по их запросу.

Параметры, а также иные условия организации таких каналов связи определяются техническим оператором совместно с конкретными пользователями в индивидуальном порядке.

31. При необходимости обеспечения организации каналов связи от программной платформы и аппаратного комплекса РЦОД до пользователей, не перечисленных в пункте 30 настоящего Регламента, организация таких каналов связи осуществляется указанными пользователями самостоятельно.

32. Канал связи от пользователя до программной платформы и аппаратного комплекса РЦОД считается организованным, если с АРМ пользователя имеется доступ к стартовой странице программной платформы, на которой происходит авторизация в программной платформе, а его пропускная способность достаточна для получения АРМ пользователя видеопотока от программной платформы без искажения в режиме реального времени.

33. Взаимодействие пользователей с программной платформой осуществляется на основании предусмотренной в программной платформе системы ролей и прав доступа к ресурсам (группам ресурсов) системы мониторинга в рамках совокупности правил, регламентирующих порядок и условия доступа пользователей к ресурсам системы мониторинга, с учетом положений части первой пункта 15 Положения о республиканской системе мониторинга общественной безопасности и порядке подключения к ней.

При этом:

наивысшие по иерархии роли и права доступа к ресурсам (группам ресурсов) системы мониторинга изначально присваиваются техническим оператором уполномоченным сотрудникам республиканских органов государственного управления, являющихся пользователями, ДФР КГК, СБП и ОАЦ (далее - уполномоченные сотрудники). Список уполномоченных сотрудников определяется руководителем соответствующего республиканского органа государственного управления, являющегося пользователем, ДФР КГК, СБП и ОАЦ и доводится до сведения технического оператора в письменном виде;

уполномоченные сотрудники в дальнейшем обеспечивают присвоение ролей, предусмотренных программной платформой и объемом предоставленных уполномоченным сотрудникам прав, сотрудникам подчиненных (входящих в состав, систему) организаций и подразделений с учетом их территориального расположения и необходимости согласования доступа к ресурсам (группам ресурсов) системы мониторинга со специально уполномоченным государственным органом в случаях, предусмотренных подпунктами 15.4 и 15.6 части первой пункта 15 Положения о республиканской системе мониторинга общественной безопасности и порядке подключения к ней;

уполномоченные сотрудники вправе присвоить сотрудникам подчиненных (входящих в состав, систему) организаций и подразделений роли, позволяющие им в свою очередь обеспечить присвоение ролей, предусмотренных программной платформой и объемом предоставленных указанным сотрудникам прав, сотрудникам иных подчиненных (входящих в состав, систему) организаций и подразделений с учетом их территориального расположения и необходимости согласования доступа к ресурсам (группам ресурсов) системы мониторинга со специально уполномоченным государственным органом в случаях, предусмотренных подпунктами 15.4 и 15.6 части первой пункта 15 Положения о республиканской системе мониторинга общественной безопасности и порядке подключения к ней;

доступ к ресурсам (группам ресурсов) системы мониторинга уполномоченным сотрудникам органов государственного управления, указанных в подпункте 15.2 части первой пункта 15 Положения о республиканской системе мониторинга общественной безопасности и порядке подключения к ней, предоставляется техническим оператором после получения им согласованного со специально уполномоченным государственным органом перечня ресурсов (групп ресурсов), доступ к которым разрешен указанным уполномоченным сотрудникам.

Каждый из пользователей самостоятельно утверждает перечень уполномоченных сотрудников или их категорий, а также порядок распределения ролей и прав доступа к группам ресурсов (далее - порядок распределения ролей) с учетом положений части первой пункта 15 Положения о республиканской системе мониторинга общественной безопасности и порядке подключения к ней.

34. Технический оператор обеспечивает обучение сотрудников пользователей работе с программной платформой, а также постоянное консультирование сотрудников пользователей по вопросам функционирования программной платформы на безвозмездной основе.

Содержание программы обучения формируется техническим оператором. В зависимости от специфики задач, выполняемых слушателями конкретного курса обучения, содержание программы обучения может быть скорректировано.

Сроки, место обучения, а также состав обучающихся определяются планом, согласованным с соответствующим пользователем.

Необходимость в переобучении сотрудников пользователей работе с программной платформой определяется техническим оператором самостоятельно. В соответствии с планом, согласованным с соответствующим пользователем, проводится:

переобучение сотрудников пользователей в случае выхода новых версий программной платформы либо ее доработки (модернизации), влекущих серьезные изменения пользовательского интерфейса, и (или) иных подходов в работе с программной платформой;

обучение новых уполномоченных сотрудников соответствующего пользователя при изменении состава ранее обученных уполномоченных сотрудников более чем на 30 процентов.

По итогам обучения технический оператор в письменной форме уведомляет соответствующих пользователей о прохождении обучения сотрудниками.

35. Информация, зафиксированная системой мониторинга, предоставляется пользователям посредством удаленного доступа к программной платформе с использованием АРМ, а при отсутствии АРМ - в порядке, предусмотренном Положением о порядке предоставления информации, зафиксированной системой видеонаблюдения за состоянием общественной безопасности, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 декабря 2013 г. N 1163.

36. Предоставление пользователям, указанным в подпунктах 15.3 - 15.6 части первой пункта 15 Положения о республиканской системе мониторинга общественной безопасности и порядке подключения к ней, информации, зафиксированной системой мониторинга вне территории, обозначенной в соответствующем подпункте, может осуществляться одним из следующих способов:

36.1. путем доступа к оконечным устройствам в режиме реального времени, включая доступ к сохраненному архиву с указанных оконечных устройств, организуемого на срок не более 14 дней в рамках организационной структуры одного пользователя.

При возникновении у территориального подразделения соответствующего пользователя необходимости получения доступа в реальном времени к информации, зафиксированной системой мониторинга, от оконечных устройств, доступ к которым имеется у иного территориального подразделения данного пользователя, территориальное подразделение, которому требуется предоставление доступа, направляет соответствующий запрос о предоставлении доступа в вышестоящий одновременно по отношению к территориальному подразделению, на территории которого находятся соответствующие оконечные устройства, и по отношению к территориальному подразделению, направляющему запрос, орган;

36.2. путем направления запроса о предоставлении сохраненной информации, полученной от оконечных устройств, в рамках организационной структуры одного пользователя.

При возникновении у территориального подразделения соответствующего пользователя необходимости получения сохраненной информации, полученной от оконечных устройств, доступ к которым имеется у иного территориального подразделения данного пользователя, территориальное подразделение, которому требуется соответствующая информация, направляет запрос о ее предоставлении в территориальное подразделение, на территории которого находятся соответствующие оконечные устройства.

Порядок направления, рассмотрения и исполнения таких запросов определяется соответствующим пользователем;

36.3. путем доступа к оконечным устройствам в режиме реального времени, включая доступ к сохраненному архиву с указанных оконечных устройств, организуемого на срок не более 14 дней специально уполномоченным государственным органом.

При возникновении у территориального подразделения соответствующего пользователя необходимости получения доступа в реальном времени к информации, зафиксированной системой мониторинга, от оконечных устройств, доступ к которым у данного пользователя отсутствует, территориальное подразделение, которому требуется предоставление доступа, обращается в вышестоящий орган для организации направления в специально уполномоченный государственный орган запроса о предоставлении доступа;

36.4. путем направления пользователем запроса о получении сохраненной информации, полученной от оконечных устройств, в специально уполномоченный государственный орган.

При возникновении у подразделения соответствующего пользователя необходимости получения сохраненной информации, полученной от оконечных устройств, доступ к которым у данного пользователя отсутствует, территориальное подразделение, которому требуется соответствующая информация, обращается в вышестоящий орган для организации направления в специально уполномоченный государственный орган запроса о ее предоставлении.

37. Информация, зафиксированная системой мониторинга, предоставляется пользователям на безвозмездной основе.

38. Технический оператор ежемесячно не позднее 15-го числа направляет в специально уполномоченный государственный орган отчет о функционировании системы мониторинга за предыдущий месяц. Сведения, включаемые в ежемесячный отчет технического оператора о функционировании системы мониторинга, определяются согласно приложению 7.

## ГЛАВА 6

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ТЕХНИЧЕСКИМ ОПЕРАТОРОМ И АБОНЕНТАМИ

39. Договор об оказании услуг техническим оператором является публичным договором. Договор об оказании услуг, порядок оказания соответствующей услуги, а также тарифы на услуги технического оператора могут быть приняты абонентом не иначе как путем присоединения к ним в целом.

40. Договор об оказании услуг техническим оператором заключается в простой письменной форме путем подписания абонентом соглашения о присоединении, что является выражением безусловного согласия абонента с условиями договора об оказании услуг техническим оператором, порядком оказания соответствующей услуги, а также с тарифами на услуги технического оператора.

41. Абонент в срок, установленный пунктом 16 Указа Президента Республики Беларусь от 25 мая 2017 г. N 187, обращается к техническому оператору с заявлением о выдаче технических условий на подключение к системе мониторинга средств системы видеонаблюдения, локальных СВН и специальных детекторов, за исключением средств системы видеонаблюдения, установленных на объектах, перечисленных в части первой подпункта 5.5 пункта 5 Указа Президента Республики Беларусь от 28 ноября 2013 г. N 527 (далее, если не установлено иное, - ТУ на подключение).

Заявление о выдаче технических условий на подключение к республиканской системе мониторинга общественной безопасности средств системы видеонаблюдения за состоянием общественной безопасности, локальных систем видеонаблюдения и специальных детекторов составляется по форме согласно приложению 8.

42. Одновременно с заявлением о выдаче технических условий на подключение к республиканской системе мониторинга общественной безопасности средств системы видеонаблюдения за состоянием общественной безопасности, локальных систем видеонаблюдения и специальных детекторов абонент направляет техническому оператору копию свидетельства о государственной регистрации, а в случае, если от имени абонента на подписание договора об оказании услуг техническим оператором выступает не руководитель абонента, - надлежащим образом заверенную копию доверенности, подтверждающей полномочия уполномоченного лица.

43. После получения от абонента документов, указанных в пункте 42 настоящего Регламента, технический оператор не позднее срока, указанного в пункте 22 Положения о республиканской системе мониторинга общественной безопасности и порядке подключения к ней, выдает ТУ на подключение. Минимальный перечень сведений, содержащихся в технических условиях на подключение к системе мониторинга, определяется согласно приложению 9.

ТУ на подключение выдаются индивидуально на каждый объект, указанный в заявлении о выдаче технических условий на подключение к республиканской системе мониторинга общественной безопасности средств системы видеонаблюдения за состоянием общественной безопасности, локальных систем видеонаблюдения и специальных детекторов.

При выдаче ТУ на подключение технический оператор руководствуется классификацией объектов, подключаемых к системе мониторинга, согласно приложению 10 (далее - классификация объектов), минимальным перечнем зон обзора и задач видеонаблюдения в зависимости от классификации объекта и типами видеокамер, подключаемых к системе мониторинга, определяемыми согласно приложению 11 (далее - минимальные перечни зон обзора), а также нормами Положения о применении систем безопасности и систем видеонаблюдения с учетом положений части четвертой настоящего пункта.

В случае, если на территории объекта, подключенного или подлежащего подключению к системе мониторинга, находится иной объект, подлежащий подключению к системе мониторинга как отдельный объект, ТУ на подключение выдаются отдельно на каждый объект.

Содержание ТУ на подключение для объектов, классификация которых не установлена классификацией объектов, определяется техническим оператором по согласованию с территориальными органами внутренних дел с учетом задач, стоящих перед системой мониторинга, а также норм Положения о применении систем безопасности и систем видеонаблюдения.

44. После выполнения ТУ на подключение абонент обращается к техническому оператору для проверки полноты и корректности выполнения абонентом ТУ на подключение, для чего направляет в адрес технического оператора информацию об установленных на объекте абонента оконечных устройствах, их настройках, зонах обзора, а также иную информацию, необходимую техническому оператору для проведения проверки. Перечень такой информации и форма ее предоставления определяются техническим оператором и доводятся до сведения абонентов путем размещения на официальном сайте технического оператора в формате, доступном для скачивания.

Абонент обеспечивает точность и достоверность указанной информации.

45. Технический оператор не позднее срока, определенного пунктом 24 Положения о республиканской системе мониторинга общественной безопасности и порядке подключения к ней, после получения от абонента информации, предусмотренной пунктом 44 настоящего Регламента, проводит путем ее анализа проверку полноты и корректности выполнения абонентом ТУ на подключение, после чего выдает:

разрешение на подключение к республиканской системе мониторинга общественной безопасности по форме согласно приложению 12 - в случае соответствия представленной абонентом информации ранее выданным ТУ на подключение или в случае подключения объекта в порядке, предусмотренном пунктом 47 настоящего Регламента;

заключение технического оператора республиканской системы мониторинга общественной безопасности по форме согласно приложению 13 - в случае полного или частичного несоответствия представленной абонентом информации ранее выданным ТУ на подключение.

46. Допускается выдача разрешений на подключение к системе мониторинга отдельных оконечных устройств либо их перечней (очередей, пусковых комплексов), установленных на объекте абонента в соответствии с ранее выданными ТУ на подключение.

В случае, предусмотренном частью первой настоящего пункта, абонент при предоставлении информации, указанной в пункте 44 настоящего Регламента, делает соответствующее примечание о том, что данная информация предоставляется в порядке частичного выполнения ранее полученных ТУ на подключение.

47. Допускается выдача разрешения на подключение к системе мониторинга объектов абонентов, полностью или частично не соответствующих ранее выданным ТУ на подключение, по соответствующему представлению пользователей системы мониторинга, согласованному со специально уполномоченным государственным органом, или по представлению специально уполномоченного государственного органа при одновременном выполнении следующих условий:

видеокамеры, подключаемые к системе мониторинга, поддерживают стандарт Н.264 и (или) Н.265 и сетевой протокол RTSP. Допускается подключение к системе мониторинга видеокамер стандартов AHD, HD-CVI, HD-TVI или иных, если совместные характеристики видеокамер и программно-аппаратных устройств, осуществляющих кодирование видеосигнала данных видеокамер для последующей передачи видеоизображения по СПД, обеспечивают поддержку стандарта H.264 и (или) H.265 и сетевого протокола RTSP;

СПД на объекте абонента соответствует ранее выданным ТУ на подключение в полном объеме.

В случаях, указанных в части первой настоящего пункта, разрешение на подключение к системе мониторинга должно содержать указание на то, что соответствующий объект абонента подключается при неполном соответствии ранее выданным ТУ на подключение, а также указание на срок, в который абонентом обеспечивается приведение объекта в соответствие с ранее выданными ТУ на подключение и уведомление об этом технического оператора.

48. После получения абонентом разрешения на подключение к системе мониторинга технический оператор совместно с оператором ЕРСПД проводят мероприятия по организации передачи информации от средств системы видеонаблюдения, локальных СВН, специальных детекторов в систему мониторинга для ее последующей обработки и хранения.

49. При реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 48 настоящего Регламента, абонент оказывает техническому оператору, оператору ЕРСПД и оператору "последней мили" полное содействие при организации канала связи, в том числе:

предоставляет (при необходимости) доступ техническому оператору и (или) оператору "последней мили" в помещения абонента для прокладки линий связи, установки, подключения и настройки сетевого оборудования;

обеспечивает удаленный доступ технического оператора к настройкам сетевого оборудования и оконечных устройств для их окончательной настройки и проверки корректности работы в составе системы мониторинга.

50. По окончании выполнения мероприятий, предусмотренных пунктом 48 настоящего Регламента, технический оператор проводит приемные испытания в соответствии с типовой программой и методикой приемных испытаний средств системы видеонаблюдения, локальных СВН, специальных детекторов абонентов при их подключении к системе мониторинга (далее - ПМИ).

ПМИ разрабатываются техническим оператором и согласовываются со специально уполномоченным государственным органом.

В случае успешного прохождения приемных испытаний техническим оператором и абонентом подписывается акт подключения к республиканской системе мониторинга общественной безопасности по форме согласно приложению 14.

Копии актов подключения к системе мониторинга направляются техническим оператором в специально уполномоченный государственный орган вместе с отчетом о функционировании системы мониторинга за предыдущий месяц.

51. При оказании услуги по подключению к системе мониторинга, обработке и хранению информации системы видеонаблюдения, локальных СВН и специальных детекторов абонент не должен допускать действий, которые могут привести к изменению настроек, мест размещения и зон обзора оконечных устройств (включая поворотные устройства с управлением), которые были ранее согласованы с техническим оператором путем выдачи разрешения на подключение к системе мониторинга либо в иной письменной форме.

52. В случае необходимости проведения работ по восстановлению работоспособности, ремонту средств системы видеонаблюдения, локальных СВН и специальных детекторов или их модернизации абонент вправе отключить оборудование, демонтировать его самостоятельно, а также перемещать за пределы объекта для его восстановления либо проведения ремонта только после получения письменного согласия технического оператора, в том числе направленного в электронном виде. Технический оператор вправе отказать абоненту в даче согласия на демонтаж (ремонт, модернизацию) оборудования с обязательным письменным обоснованием такого отказа.

53. При исключении объекта абонента из перечня объектов, подлежащих обязательному оборудованию средствами системы видеонаблюдения, абонент вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора об оказании услуг техническим оператором, направив техническому оператору письменное заявление об отказе, в том числе в электронном виде. В этом случае договор об оказании услуг техническим оператором считается прекратившим свое действие по истечении пяти рабочих дней с момента получения техническим оператором заявления от абонента.

Абоненты, объекты которых не включены в перечень объектов, подлежащих обязательному оборудованию средствами системы видеонаблюдения, вправе в любой момент в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора об оказании услуг техническим оператором, направив техническому оператору письменное заявление об отказе, в том числе в электронном виде. В этом случае договор об оказании услуг техническим оператором считается прекратившим свое действие по истечении пяти рабочих дней с момента получения техническим оператором заявления от абонента.

54. Иные вопросы взаимодействия технического оператора и абонентов, их права и обязанности при оказании услуг техническим оператором, не урегулированные настоящей главой, регулируются законодательством, включая правовую базу системы мониторинга, настоящим Регламентом, а также договором об оказании услуг техническим оператором.

## ГЛАВА 7

ОСОБЕННОСТИ ОКАЗАНИЯ ТЕХНИЧЕСКИМ ОПЕРАТОРОМ ОТДЕЛЬНЫХ УСЛУГ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА

55. Настоящей главой регулируются отдельные вопросы при оказании техническим оператором услуг системы мониторинга, не указанных в главе 6 настоящего Регламента.

56. Потребителями (заказчиками) при оказании техническим оператором услуг системы мониторинга, не указанных в главе 6 настоящего Регламента, могут выступать в том числе абоненты.

57. При выдаче технических условий на проектирование, создание (модернизацию) средств системы видеонаблюдения, локальных СВН и специальных детекторов, за исключением средств системы видеонаблюдения, установленных на объектах, перечисленных в части первой подпункта 5.5 пункта 5 Указа Президента Республики Беларусь от 28 ноября 2013 г. N 527 (далее - ТУ на проектирование), технический оператор руководствуется классификацией объектов, минимальными перечнями зон обзора, а также нормами Положения о применении систем безопасности и систем видеонаблюдения с учетом положений части второй настоящего пункта.

Содержание ТУ на проектирование для объектов, классификация которых не установлена классификацией объектов, определяется техническим оператором самостоятельно с учетом задач, стоящих перед системой мониторинга, а также норм Положения о применении систем безопасности и систем видеонаблюдения.

58. Согласование проектной документации на средства системы видеонаблюдения, локальные СВН и специальные детекторы (далее - проектная документация) техническим оператором осуществляется в части соответствия ранее выданным ТУ на проектирование.

59. Технический оператор выдает ТУ на проектирование и согласовывает проектную документацию в части средств системы видеонаблюдения, локальных СВН и специальных детекторов, которые в дальнейшем будут подключаться к системе мониторинга.

60. Иные вопросы, возникающие при оказании техническим оператором услуг системы мониторинга, не указанных в главе 6 настоящего Регламента, не урегулированные настоящей главой, определяются законодательством, включая правовую базу системы мониторинга, настоящим Регламентом, а также договором об оказании соответствующих услуг.

## ГЛАВА 8

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОГРАММНОЙ ПЛАТФОРМЫ И АППАРАТНОГО КОМПЛЕКСА РЦОД. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА АБОНЕНТОВ И ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

61. Система мониторинга функционирует в круглосуточном режиме 7 дней в неделю, 365 (366) дней в году. В исключительных случаях (аварии, время проведения профилактических и регламентных работ) система мониторинга может работать в ограниченном режиме.

62. Технический оператор обеспечивает уведомление абонентов и пользователей о сроках проведения профилактических и регламентных работ на программной платформе и аппаратном комплексе РЦОД посредством оповещения при входе в веб-интерфейс программной платформы, мобильное приложение.

63. Для целей мониторинга работоспособности системы мониторинга техническим оператором создается служба мониторинга, функции которой полностью или частично могут быть возложены на оператора аппаратного комплекса РЦОД. Вопросы определения полномочий сторон по созданию службы мониторинга, информированию технического оператора о возникновении в системе мониторинга аварий, неисправностей и иных нештатных ситуаций регулируются договором о функционировании аппаратного комплекса РЦОД с круглосуточным проведением анализа работоспособности:

программной платформы;

аппаратного комплекса РЦОД;

каналов связи ЕРСПД;

оконечных устройств.

64. Плановое техническое обслуживание аппаратного комплекса РЦОД обеспечивается оператором аппаратного комплекса РЦОД в объеме и с периодичностью, определенными:

технической и эксплуатационной документацией производителя оборудования, - в части оборудования, входящего в аппаратный комплекс РЦОД;

требованиями (регламентами), разработанными оператором РЦОД, - в части оборудования РЦОД, задействованного для размещения и функционирования аппаратного комплекса РЦОД.

65. Техническим оператором обеспечивается работа службы технической поддержки абонентов и пользователей, функционирующей с 9:00 до 18:00 в рабочие дни.

66. Сведения о порядке обращения за технической поддержкой размещаются на официальном сайте технического оператора.

## ГЛАВА 9

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

67. В случае изменения структуры программной платформы и аппаратного комплекса РЦОД, а также порядка взаимодействия между субъектами системы мониторинга специально уполномоченный государственный орган вносит соответствующие изменения в настоящий Регламент в установленном порядке.

68. Иные вопросы, не урегулированные настоящим Регламентом, разрешаются в порядке, установленном законодательством, а также гражданско-правовыми договорами, заключенными между субъектами системы мониторинга.

## Приложение 1

к Регламенту функционирования

республиканской системы мониторинга

общественной безопасности

ФУНКЦИИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЦЕНТРАЛЬНОГО КОММУТАТОРА (МАРШРУТИЗАТОРА), ЧЕРЕЗ КОТОРЫЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПОДКЛЮЧЕНИЕ СПД ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ К СПД ОПЕРАТОРА "ПОСЛЕДНЕЙ МИЛИ" ИЛИ К ЗАКРЫТОЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ СПД

| N п/п | Функции | Характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | Управление | Web-интерфейс; консольный порт; интерфейс командной строки; SNMP v2c/v3(с поддержкой SNMP Traps); RMON v1/v2; системный журнал; LLDP; SNTP; шифрование пароля; скачивание/загрузка конфигурационного файла. Дополнительно рекомендуется наличие функционала настройки доверенного хоста |
| 2 | VLAN | 802.1Q Tagged (с поддержкой VLAN на основе порта и/или на основе MAC-адресов, VLAN Trunking); поддержка не менее 8 виртуальных VLAN интерфейсов (SVI); поддержка статической маршрутизации (не менее 16 маршрутов) |
| 3 | Безопасность | Списки управления доступом (ACL) на основе порта коммутатора, VLAN ID, MAC-адреса, IPv4-адреса; SSH v2; HTTPS; защита от широковещательного/многоадресного/одноадресного шторма. Дополнительно рекомендуется наличие функционала создания списков управления доступом (ACL) на основе типа протокола и номера порта TCP/UDP |
| 4 | Дополнительный функционал | Loopback Detection; диагностика кабеля; 802.3ah Ethernet OAM. Дополнительно рекомендуется наличие функционала по обнаружению проблем, связанных с совпадением сетевых адресов |

## Приложение 2

к Регламенту функционирования

республиканской системы мониторинга

общественной безопасности

ПОКАЗАТЕЛИ

СЕТЕВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА

| N п/п | Параметр | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Коэффициент готовности соединения сети передачи данных, не менее | 99,18% |
| 2 | Время задержки передачи IP-пакетов, не более | 100 мс |
| 3 | Джиттер (дрожание цифрового сигнала), не более | 20 мс |
| 4 | Коэффициент потери IP-пакетов, не более | 0,50% |

## Приложение 3

к Регламенту функционирования

республиканской системы мониторинга

общественной безопасности

ФУНКЦИИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЦЕНТРАЛЬНОГО КОММУТАТОРА (МАРШРУТИЗАТОРА), ЧЕРЕЗ КОТОРЫЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПОДКЛЮЧЕНИЕ СПД ЛОКАЛЬНОЙ СВН АБОНЕНТА К СПД ОПЕРАТОРА "ПОСЛЕДНЕЙ МИЛИ"

| N п/п | Функции | Характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | Управление | Web-интерфейс; консольный порт; интерфейс командной строки; SNMP v2c/v3 (с поддержкой SNMP Traps); RMON v1/v2; системный журнал; LLDP; SNTP; шифрование пароля; скачивание/загрузка конфигурационного файла. Дополнительно рекомендуется наличие функционала настройки доверенного хоста |
| 2 | VLAN | 802.1Q Tagged (с поддержкой VLAN на основе порта и/или на основе MAC-адресов, VLAN Trunking); поддержка не менее 8 виртуальных VLAN интерфейсов (SVI); поддержка статической маршрутизации (не менее 16 маршрутов) |
| 3 | Безопасность | Списки управления доступом (ACL) на основе порта коммутатора, VLAN ID, MAC-адреса, IPv4-адреса; SSH v2; HTTPS; защита от широковещательного/многоадресного/одноадресного шторма. Дополнительно рекомендуется наличие функционала создания списков управления доступом (ACL) на основе типа протокола и номера порта TCP/UDP |
| 4 | Аппаратные | PoE 802.3af/802.3at. Дополнительно рекомендуется наличие порта под SFP-модуль |
| 5 | Дополнительный функционал | Loopback Detection; диагностика кабеля; 802.3ah Ethernet OAM. Дополнительно рекомендуется наличие функционала по обнаружению проблем, связанных с совпадением сетевых адресов |

## Приложение 4

к Регламенту функционирования

республиканской системы мониторинга

общественной безопасности

ФУНКЦИИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОММУТАТОРОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ОТ ОКОНЕЧНЫХ УСТРОЙСТВ

| N п/п | Функции | Характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | Управление | Web-интерфейс; консольный порт; интерфейс командной строки; SNMP v2c/v3(с поддержкой SNMP Traps); RMON v1/v2; системный журнал; LLDP; SNTP; шифрование пароля; скачивание/загрузка конфигурационного файла. Дополнительно рекомендуется наличие функционала настройки доверенного хоста |
| 2 | VLAN | 802.1Q Tagged (с поддержкой VLAN на основе порта и/или на основе MAC-адресов, VLAN Trunking); поддержка виртуальных VLAN интерфейсов; поддержка статической маршрутизации |
| 3 | Безопасность | Списки управления доступом (ACL) на основе порта коммутатора, VLAN ID, MAC-адреса, IPv4-адреса; SSH v2; HTTPS; защита от широковещательного/многоадресного/одноадресного шторма. |
| 4 | Аппаратные | PoE 802.3af/802.3at. Дополнительно рекомендуется наличие порта под SFP-модуль. |
| 5 | Дополнительный функционал | Loopback Detection; диагностика кабеля; 802.3ah Ethernet OAM. Дополнительно рекомендуется наличие функционала по обнаружению проблем, связанных с совпадением сетевых адресов. |

## Приложение 5

к Регламенту функционирования

республиканской системы мониторинга

общественной безопасности

ТРЕБОВАНИЯ

К ОБОРУДОВАНИЮ АРМ ДЛЯ РАБОТЫ С ПРОГРАММНОЙ ПЛАТФОРМОЙ

1. Требования к оборудованию АРМ для работы с программной платформой системы мониторинга в веб-интерфейсе <1>:

процессор Intel Core i3-7100 или выше;

4 Гб оперативной памяти или более;

операционная система Windows 7 (64-разрядная версия) / Ubuntu 14.04 (64-разрядная версия) или выше;

встроенная или дискретная видеоподсистема с поддержкой OpenGL версии 2.0 и выше;

500 Гб свободного пространства на жестком диске или более;

адаптер сети с поддержкой скорости передачи данных 100 Мбит/с или более;

разрешение экрана 1920 x 1080 пикселей или выше;

наличие средств антивирусной защиты для обеспечения надежного контроля над потенциальными источниками проникновения вредоносного программного обеспечения (опционально).

2. Требования к оборудованию АРМ для работы с программной платформой системы мониторинга в приложении "Видеостена" <2>:

процессор Intel Core i5-7400 или выше;

8 Гб оперативной памяти или более;

операционная система Windows 7 (64-разрядная версия) / Ubuntu 14.04 (64-разрядная версия) или выше;

дискретная видеоподсистема с поддержкой OpenGL версии 2.0 и выше с поддержкой 1 ГБ видеопамяти или более;

500 Гб свободного пространства на жестком диске или более;

адаптер сети с поддержкой скорости передачи данных не менее 1000 Мбит/с;

разрешение экрана 1920 x 1080 пикселей или выше;

наличие средств антивирусной защиты для обеспечения надежного контроля за потенциальными источниками проникновения вредоносного программного обеспечения (опционально).

--------------------------------

<1> При открытии до двух вкладок для работы с веб-интерфейсом программы (тревожный монитор и основной интерфейс для поиска событий).

<2> При использовании одного монитора с раскладкой до 36 оконечных устройств.

3. Требования к оборудованию АРМ для работы с программной платформой системы мониторинга в мобильном приложении:

поддержка операционной системы Android 8.0 и выше;

наличие 2 Гб оперативной памяти и более;

наличие процессора с 4 ядрами и более;

тактовая частота процессора 1400 МГц и более;

наличие средств антивирусной защиты для обеспечения надежного контроля за потенциальными источниками проникновения вредоносного программного обеспечения (опционально).

## Приложение 6

к Регламенту функционирования

республиканской системы

мониторинга общественной безопасности

ТРЕБОВАНИЯ

К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ, МОНТАЖУ, А ТАКЖЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАЗЛИЧНЫМ ТИПАМ ВИДЕОКАМЕР ДЛЯ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СОСТАВЕ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА

| N п/п | Характеристика | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1. Требования к ВК ОВТ |
| 1.1. Требования к техническим характеристикам ВК ОВТ |
| 1.1.1 | КМОП матрица | 1/3'' и более |
| 1.1.2 | Чувствительность к свету | 0,01 лк и меньше для черно-белого изображения с включенным усилением сигнала, без инфракрасной подсветки |
| 1.1.3 | Наличие второго потока передачи видеоизображения | требуется, если разрешение первого потока превышает 1280 х 720 пикселей |
| 1.1.4 | Разрешение первого потока | от 1280 x 720 до 1920 x 1080 пикселей |
| 1.1.5 | Разрешение второго потока | от 640 х 480 при формате изображения 4:3 или 640 х 360 при формате изображения 16:9 до 1280 х 720 пикселей |
| 1.1.6 | Частота передачи кадров видеоизображения | от 12 до 25 кадров в секунду |
| 1.1.7 | Фокусное расстояние объектива | 2,8 мм и более (рекомендуется применение объективов с наименьшими нелинейными искажениями передачи изображения и (или) фиксированным фокусным расстоянием) |
| 1.1.8 | Регулировка диафрагмы объектива | автоматическая |
| 1.1.9 | Битрейт передачи данных первого потока | от 1024 Кбит/с до 6 Мбит/с |
| 1.1.10 | Битрейт передачи данных второго потока | от 512 Кбит/с до 1 Мбит/с |
| 1.1.11 | Тип кодирования видеоизображения | CBR (VBR, если нет возможности назначить CBR) |
| 1.1.12 | Протокол кодирования видеоизображения | H.264 и (или) H.265 |
| 1.1.13 | Протокол кодирования аудиосигнала | G.711ulaw (8 бит, 8 кГц, моно), AAC, PCM (поддержка одного из протоколов) |
| 1.1.14 | Поддержка сетевых протоколов | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, RTP, RTSP, NTP, SNMP, IGMP, IPv4 или IPv4/v6 |
| 1.1.15 | Протокол передачи видеоизображения | RTP поверх TCP |
| 1.1.16 | Совместимость с протоколом ONVIF (PROFILE S, PROFILE G) | требуется для ВК с управляемыми элементами конструкции (объективом, позиционированием и иными) |
| 1.1.17 | Интерфейс настройки параметров ВК | Web-интерфейс (поддержка IE версии 7.0 и выше, Google Chrome версии 54.0 и выше, Firefox версии 49.0 и выше) |
| 1.1.18 | Функции, обеспечивающие безопасность и защиту информации | поддержка аутентификации пользователя на доступ к Web-интерфейсу; поддержка аутентификации подключения к RTSP-потоку передачи видеоизображения; поддержка фильтрации IP или MAC-адресов на доступ к ВК |
| 1.1.19 | Наличие встроенной подсветки | 30 метров и более (рекомендуемое значение - 50 метров и больше) |
| 1.1.20 | Питание ВК | PoE 802.3af или 802.3at (допускается 12 или 24 В, если это предусмотрено проектом) |
| 1.1.21 | Диапазон рабочих температур | от -30 °C до +40 °C |
| 1.1.22 | Класс защиты от атмосферного воздействия | IP 66 и выше |
| 1.2. Требования к монтажу ВК ОВТ |
| 1.2.1 | Угол наклона ВК по отношению к горизонту | от +15° до +75° |
| 1.2.2 | Угол наклона ВК по отношению к вертикали | от -75° до +75° |
| 1.2.3 | Допустимый наклон ВК относительно оси | от -5° до +5° |
| 1.2.4 | Качество изображения на границе контролируемой зоны | 50 пикселей/метр и более |
| 1.2.5 | Освещенность контролируемой зоны (в зоне обнаружения движения) | 10 лк и более |
| 1.2.6 | Высота установки ВК | от 3 до 15 метров от уровня земли |
| 2. Требования к ВК ОПВЗиС |
| 2.1. Требования к техническим характеристикам ВК ОПВЗиС |
| 2.1.1 | КМОП матрица | 1/3'' и более |
| 2.1.2 | Чувствительность к свету | 0,01 лк и меньше для черно-белого изображения с включенным усилением сигнала, без инфракрасной подсветки |
| 2.1.3 | Наличие второго потока передачи видеоизображения | требуется, если разрешение первого потока превышает 1280 х 720 пикселей |
| 2.1.4 | Разрешение первого потока | от 1280 x 720 до 1920 x 1080 пикселей |
| 2.1.5 | Разрешение второго потока | от 640 х 480 при формате изображения 4:3 или 640 х 360 при формате изображения 16:9 до 1280 х 720 пикселей |
| 2.1.6 | Частота передачи кадров видеоизображения | от 12 до 25 кадров в секунду |
| 2.1.7 | Фокусное расстояние объектива | 2,8 мм и более (рекомендуется применение объективов с наименьшими нелинейными искажениями передачи изображения и (или) фиксированным фокусным расстоянием) |
| 2.1.8 | Регулировка диафрагмы объектива | автоматическая/ручная |
| 2.1.9 | Битрейт передачи данных первого потока | от 1024 Кбит/с до 6 Мбит/с |
| 2.1.10 | Битрейт передачи данных второго потока | от 512 Кбит/с до 1 Мбит/с |
| 2.1.11 | Тип кодирования видеоизображения | CBR (VBR, если нет возможности назначить CBR) |
| 2.1.12 | Протокол кодирования видеоизображения | H.264 и (или) H.265 |
| 2.1.13 | Протокол кодирования аудиосигнала | G.711ulaw (8 бит, 8 кГц, моно), AAC, PCM (поддержка одного из протоколов) |
| 2.1.14 | Поддержка сетевых протоколов | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, RTP, RTSP, NTP, SNMP, IGMP, IPv4 или IPv4/v6 |
| 2.1.15 | Протокол передачи видеоизображения | RTP поверх TCP |
| 2.1.16 | Совместимость с протоколом ONVIF (PROFILE S, PROFILE G) | требуется для ВК с управляемыми элементами конструкции (объективом, позиционированием и иными) |
| 2.1.17 | Интерфейс настройки параметров ВК | Web-интерфейс (поддержка IE версии 7.0 и выше, Google Chrome версии 54.0 и выше, Firefox версии 49.0 и выше) |
| 2.1.18 | Функции, обеспечивающие безопасность и защиту информации | поддержка аутентификации пользователя на доступ к Web-интерфейсу; поддержка аутентификации подключения к RTSP потоку передачи видеоизображения; поддержка фильтрации IP или MAC адресов на доступ к ВК |
| 2.1.19 | Наличие встроенной подсветки | 10 метров и более, если отсутствует постоянное освещение зоны наблюдения ВК |
| 2.1.20 | Питание ВК | PoE 802.3af или 802.3at (допускается 12 или 24 В, если это предусмотрено проектом) |
| 2.1.21 | Диапазон рабочих температур | для ВК, установленных в отапливаемых помещениях, - от 0 °C до +40 °C; для ВК, установленных в неотапливаемых помещениях, - от -30 °C до +40 °C |
| 2.1.22 | Класс защиты от атмосферного воздействия | для ВК, установленных в отапливаемых помещениях, - IP 40 и выше; для ВК, установленных в неотапливаемых помещениях, - IP 66 и выше |
| 2.2. Требования к монтажу ВК ОПВЗиС |
| 2.2.1 | Угол наклона ВК по отношению к горизонту | от +15° до +75° |
| 2.2.2 | Угол наклона ВК по отношению к вертикали | от -75° до +75° |
| 2.2.3 | Допустимый наклон ВК относительно оси | от -5° до +5° |
| 2.2.4 | Качество изображения на границе контролируемой зоны | 50 пикселей/метр и более |
| 2.2.5 | Освещенность контролируемой зоны (в зоне обнаружения движения для ВК, у которых отсутствует дополнительная подсветка зоны наблюдения) | 10 лк и более |
| 2.2.6 | Высота установки ВК | от 2 до 6 метров от уровня пола |
| 3. Требования к ВК РЛ |
| 3.1. Требования к техническим характеристикам ВК РЛ |
| 3.1.1 | КМОП матрица | 1/2.8'' и более |
| 3.1.2 | Чувствительность к свету | 0,0005 лк и меньше для черно-белого изображения с включенным усилением сигнала, без инфракрасной подсветки |
| 3.1.3 | Ручная регулировка скорости электронного затвора | от 1/50 сек до 1/500 сек |
| 3.1.4 | Наличие второго потока передачи видеоизображения | требуется, если разрешение первого потока превышает 1280 х 720 пикселей |
| 3.1.5 | Разрешение первого потока | от 1280 x 720 до 1920 x 1080 пикселей |
| 3.1.6 | Разрешение второго потока | от 640 х 480 при формате изображения 4:3 или 640 х 360 при формате изображения 16:9 до 1280 х 720 пикселей |
| 3.1.7 | Частота передачи кадров видеоизображения | 25 кадров в секунду и более |
| 3.1.8 | Фокусное расстояние объектива | 4 мм и более (рекомендуется применение объективов с наименьшими нелинейными искажениями передачи изображения и (или) фиксированным фокусным расстоянием) |
| 3.1.9 | Настройка фокуса изображения | для ВК с переменным фокусным расстоянием рекомендуется наличие моторизированного объектива или функционала моторизированной подстройкой заднего фокуса изображения |
| 3.1.10 | Регулировка диафрагмы объектива | автоматическая/ручная |
| 3.1.11 | Битрейт передачи данных первого потока | от 1024 Кбит/с до 6 Мбит/с |
| 3.1.12 | Битрейт передачи данных второго потока | от 512 Кбит/с до 1 Мбит/с |
| 3.1.13 | Тип кодирования видеоизображения | CBR (VBR, если нет возможности назначить CBR) |
| 3.1.14 | Протокол кодирования видеоизображения | H.264 и (или) H.265 |
| 3.1.15 | Протокол кодирования аудиосигнала | G.711ulaw (8 бит, 8 кГц, моно), AAC, PCM (поддержка одного из протоколов) |
| 3.1.16 | Поддержка сетевых протоколов | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, RTP, RTSP, NTP, SNMP, IGMP, IPv4 или IPv4/v6 |
| 3.1.17 | Протокол передачи видеоизображения | RTP поверх TCP |
| 3.1.18 | Совместимость с протоколом ONVIF (PROFILE S, PROFILE G) | требуется для ВК с управляемыми элементами конструкции (объективом, позиционированием и иными) |
| 3.1.19 | Интерфейс настройки параметров ВК | Web-интерфейс (поддержка IE версии 7.0 и выше, Google Chrome версии 54.0 и выше, Firefox версии 49.0 и выше) |
| 3.1.20 | Настройка параметров видеоизображения | насыщенность, яркость, контраст, резкость, режим коридора и наложение изображения |
| 3.1.21 | Технологии улучшения видеоизображения | аппаратный WDR, DNR, BLC(HLC) |
| 3.1.22 | Функции, обеспечивающие безопасность и защиту информации | поддержка аутентификации пользователя на доступ к Web-интерфейсу; поддержка аутентификации подключения к RTSP-потоку передачи видеоизображения; поддержка фильтрации IP или MAC-адресов на доступ к ВК |
| 3.1.23 | Наличие встроенной подсветки | 10 метров и более, если отсутствует постоянное освещение зоны наблюдения ВК (рекомендуется наличие функционала Smart IR) |
| 3.1.24 | Питание ВК | PoE 802.3af или 802.3at (допускается 12 или 24 В, если это предусмотрено проектом) |
| 3.1.25 | Диапазон рабочих температур | для ВК, установленных в отапливаемых помещениях, - от 0 °C до +40 °C; для ВК, установленных в неотапливаемых помещениях, - от -30 °C до +40 °C |
| 3.1.26 | Класс защиты от атмосферного воздействия | для ВК, установленных в отапливаемых помещениях, - IP 40 и выше; для ВК, установленных в неотапливаемых помещениях, - IP 66 и выше |
| 3.2. Требования к монтажу ВК РЛ |
| 3.2.1 | Угол наклона ВК по отношению к горизонту | от 0° до +5° |
| 3.2.2 | Угол наклона ВК по отношению к вертикали | от -5° до +5° |
| 3.2.3 | Допустимый наклон ВК относительно оси | от -5° до +5° |
| 3.2.4 | Качество изображения на границе контролируемой зоны | 500 пикселей/метр и более (рекомендуемое значение - 1000 пикселей/метр и более) |
| 3.2.5 | Освещенность контролируемой зоны | 150 лк и более по всей сцене наблюдения ВК (должно быть обеспечено равномерное освещение детектируемого лица, не допускается появление значительных контрастных теней на лице (под глазами) или одностороннего освещения (боковая тень на лице), резких перепадов освещения лица при прохождении контрольной зоны распознавания) |
| 3.2.6 | Высота установки ВК | от 1,7 до 2,5 метра от уровня пола (установка ВК на иной высоте возможна при соблюдении всех остальных требований к ВК, а также при отсутствии возможности появления в поле зрения ВК объектов, перекрывающих поле ее наблюдения. Взаимное перекрытие лиц при движении людей в потоке друг за другом должно быть минимизировано, в том числе путем проведения организационно-технических мероприятий (установки ограждений, колонн, турникетов и (или) применения иных проектных решений) |
| 4. Требования к ВК РН |
| 4.1. Требования к техническим характеристикам ВК РН |
| 4.1.1 | КМОП матрица | 1/2,8'' и более |
| 4.1.2 | Чувствительность к свету | 0,0005 лк и меньше для черно-белого изображения с включенным усилением сигнала, без инфракрасной подсветки |
| 4.1.3 | Ручная регулировка скорости электронного затвора | от 1/50 сек. до 1/5000 сек. |
| 4.1.4 | Наличие второго потока передачи видеоизображения | требуется, если разрешение первого потока превышает 1280 х 720 пикселей |
| 4.1.5 | Разрешение первого потока | от 1280 x 720 до 1920 x 1080 пикселей |
| 4.1.6 | Разрешение второго потока | от 640 х 480 при формате изображения 4:3 или 640 х 360 при формате изображения 16:9 до 1280 х 720 пикселей |
| 4.1.7 | Частота передачи кадров видеоизображения | 25 кадров в секунду и более |
| 4.1.8 | Фокусное расстояние объектива | 4 мм и более (рекомендуется применение объективов с фиксированным фокусным расстоянием и наименьшими нелинейными искажениями передачи изображения) |
| 4.1.9 | Настройка фокуса изображения | для ВК с переменным фокусным расстоянием рекомендуется наличие моторизированного объектива или функционала моторизированной подстройкой заднего фокуса изображения |
| 4.1.10 | Регулировка диафрагмы объектива | автоматическая/ручная |
| 4.1.11 | Битрейт передачи данных первого потока | от 1024 Кбит/с до 6 Мбит/с |
| 4.1.12 | Битрейт передачи данных второго потока | от 512 Кбит/с до 1 Мбит/с |
| 4.1.13 | Тип кодирования видеоизображения | CBR (VBR, если нет возможности назначить CBR) |
| 4.1.14 | Протокол кодирования видеоизображения | H.264 и (или) H.265 |
| 4.1.15 | Протокол кодирования аудиосигнала | G.711ulaw (8 бит, 8 кГц, моно), AAC, PCM (поддержка одного из протоколов) |
| 4.1.16 | Поддержка сетевых протоколов | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, RTP, RTSP, NTP, SNMP, IGMP, IPv4 или IPv4/v6 |
| 4.1.17 | Протокол передачи видеоизображения | RTP поверх TCP |
| 4.1.18 | Совместимость с протоколом ONVIF (PROFILE S, PROFILE G) | требуется для ВК с управляемыми элементами конструкции (объективом, позиционированием и иными) |
| 4.1.19 | Интерфейс настройки параметров ВК | Web-интерфейс (поддержка IE версии 7.0 и выше, Google Chrome версии 54.0 и выше, Firefox версии 49.0 и выше) |
| 4.1.20 | Настройка параметров видеоизображения | насыщенность, яркость, контраст, резкость, режим коридора и наложение изображения |
| 4.1.21 | Технологии улучшения видеоизображения | DNR, BLC (HLC) |
| 4.1.22 | Функции, обеспечивающие безопасность и защиту информации | поддержка аутентификации пользователя на доступ к Web-интерфейсу; поддержка аутентификации подключения к RTSP-потоку передачи видеоизображения; поддержка фильтрации IP или MAC-адресов на доступ к ВК |
| 4.1.23 | Наличие встроенной подсветки | 50 метров и более, если отсутствует постоянное освещение зоны наблюдения ВК (рекомендуемое значение - 70 метров и более) |
| 4.1.24 | Питание ВК | PoE 802.3af или 802.3at (допускается 12 или 24 В, если это предусмотрено проектом) |
| 4.1.25 | Диапазон рабочих температур | от -30 °C до +40 °C |
| 4.1.26 | Класс защиты от атмосферного воздействия | IP 66 и выше |
| 4.2. Требования к монтажу ВК РН |
| 4.2.1 | Угол наклона ВК по отношению к горизонту | от 0° до +20° |
| 4.2.2 | Угол наклона ВК по отношению к вертикали | от -20° до +20° |
| 4.2.3 | Допустимый наклон ВК относительно оси | от -5° до +5° |
| 4.2.4 | Качество изображения на границе контролируемой зоны | 300 пикселей/метр и более |
| 4.2.5 | Освещенность контролируемой зоны | 50 лк и более по всей сцене наблюдения ВК |
| 4.2.6 | Рекомендуемая высота установки ВК | от 1 до 15 метров от уровня дорожного полотна |
| 5. Требования к ВК У |
| 5.1. Требования к техническим характеристикам ВК У |
| 5.1.1 | КМОП матрица | 1/3'' и более |
| 5.1.2 | Чувствительность к свету | 0,001 лк и меньше для черно-белого изображения с включенным усилением сигнала, без инфракрасной подсветки |
| 5.1.3 | Наличие второго потока передачи видеоизображения | требуется, если разрешение первого потока превышает 1280 х 720 пикселей |
| 5.1.4 | Разрешение первого потока | от 1280 x 720 до 1920 x 1080 пикселей |
| 5.1.5 | Разрешение второго потока | от 640 х 480 при формате изображения 4:3 или 640 х 360 при формате изображения 16:9 до 1280 х 720 пикселей |
| 5.1.6 | Частота передачи кадров видеоизображения | от 12 до 25 кадров в секунду |
| 5.1.7 | Фокусное расстояние объектива | 2,8 мм и более |
| 5.1.8 | Регулировка диафрагмы объектива | автоматическая |
| 5.1.9 | Битрейт передачи данных первого потока | от 1024 Кбит/с до 6 Мбит/с |
| 5.1.10 | Битрейт передачи данных второго потока | от 512 Кбит/с до 1024 Мбит/с |
| 5.1.11 | Тип кодирования видеоизображения | CBR (VBR, если нет возможности назначить CBR) |
| 5.1.12 | Протокол кодирования видеоизображения | H.264 и (или) H.265 |
| 5.1.13 | Протокол кодирования аудиосигнала | G.711ulaw (8 бит, 8 кГц, моно), AAC, PCM (поддержка одного из протоколов) |
| 5.1.14 | Поддержка сетевых протоколов | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, RTP, RTSP, NTP, SNMP, IGMP, IPv4 или IPv4/v6 |
| 5.1.15 | Протокол передачи видеоизображения | RTP поверх TCP |
| 5.1.16 | Совместимость с протоколом ONVIF (PROFILE S, PROFILE G) | требуется для ВК с управляемыми элементами конструкции (объективом, позиционированием и иными) |
| 5.1.17 | Интерфейс настройки параметров ВК | Web-интерфейс (поддержка IE версии 7.0 и выше, Google Chrome версии 54.0 и выше, Firefox версии 49.0 и выше) |
| 5.1.18 | Функции, обеспечивающие безопасность и защиту информации | поддержка аутентификации пользователя на доступ к Web-интерфейсу; поддержка аутентификации подключения к RTSP-потоку передачи видеоизображения; поддержка фильтрации IP или MAC-адресов на доступ к ВК |
| 5.1.19 | Наличие встроенной подсветки | для ВК, выполняющих функции наблюдения за внешними территориями, - 150 метров и более; для ВК, выполняющих функции наблюдения за помещениями, - 50 метров и более |
| 5.1.20 | Питание ВК | 802.3at, Hi-POE (допускается 12 или 24 В, если это предусмотрено проектом) |
| 5.1.21 | Диапазон рабочих температур | от -30 °C до +40 °C |
| 5.1.22 | Класс защиты от атмосферного воздействия | IP 66 и выше |
| 5.2. Требования к монтажу ВК У |
| 5.2.1 | Допустимый наклон видеокамеры относительно оси | от -5° до +5° |
| 5.2.2 | Качество изображения на границе контролируемой зоны | 50 пикселей/метр и более |
| 5.2.3 | Рекомендуемая высота установки ВК | от 3 до 15 метров от уровня земли |

## Приложение 7

к Регламенту функционирования

республиканской системы

мониторинга общественной безопасности

СВЕДЕНИЯ,

ВКЛЮЧАЕМЫЕ В ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОТЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОПЕРАТОРА О ФУНКЦИОНИРОВАНИИ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА

1. Количество объектов, подключенных к системе мониторинга.

2. Количество оконечных устройств, подключенных к системе мониторинга.

3. Количество выданных технических условий на подключение к системе мониторинга.

4. Количество технических условий на подключение к системе мониторинга, выполненных абонентами.

5. Количество технических условий на подключение к системе мониторинга, выданных абонентам и не исполненных ими в установленный срок.

## Приложение 8

к Регламенту функционирования

республиканской системы

мониторинга общественной безопасности

Форма

___________ N ________                             Техническому оператору

республиканской системы

мониторинга общественной

безопасности

ЗАЯВЛЕНИЕ

о выдаче технических условий на подключение к республиканской

системе мониторинга общественной безопасности средств системы

видеонаблюдения за состоянием общественной безопасности, локальных систем

видеонаблюдения и специальных детекторов

1. ___________________________________________________________________

(наименование юридического лица либо фамилия, собственное имя,

___________________________________________________________________________

отчество (если таковое имеется) индивидуального предпринимателя)

просит  выдать технические условия на подключение к республиканской системе

мониторинга  общественной  безопасности  средств системы видеонаблюдения за

состоянием  общественной  безопасности,  локальных систем видеонаблюдения и

специальных детекторов, установленных на объекте(-ах):

______________________________________________________________________

2. Адрес(-а) объекта(-ов): ___________________________________________

___________________________________________________________________________

3. Классификация объекта(-ов):

___________________________________________________________________________

4. Дополнительная информация (указывается для каждого объекта):

4.1. наличие волоконно-оптической линии связи на объекте(-ах): да/нет;

4.2. наличие системы видеонаблюдения на объекте(-ах): да/нет.

5. Адрес местонахождения, банковские и прочие данные заявителя:

___________________________________________________________________________

6.   Фамилия,   собственное  имя,  отчество  (если  таковое  имеется),

должность контактного лица: _______________________________________________

___________________________________________________________________________

7. Телефон и адрес электронной почты контактного лица: _______________

___________________________________________________________________________

8.  Сведения  о  лице, уполномоченном от имени заявителя на подписание

договора об оказании услуг технического оператора: ________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________                _________________________

(подпись уполномоченного лица)                    (расшифровка подписи)

Примечание. Оформляется на фирменном бланке (при его наличии).

## Приложение 9

к Регламенту функционирования

республиканской системы

мониторинга общественной безопасности

МИНИМАЛЬНЫЙ

ПЕРЕЧЕНЬ СВЕДЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СИСТЕМЕ МОНИТОРИНГА

1. Наименование и место нахождения объекта подключения.

2. Перечень сокращений, принятых в технических условиях.

3. Общие требования к размещению видеокамер.

4. Минимальный перечень зон наблюдения.

5. Требования к видеокамерам.

6. Предварительная настройка параметров видеокамер:

6.1. выделенное адресное пространство для видеокамер;

6.2. настройка сетевых параметров видеокамер;

6.3. настройка параметров доступа к видеокамерам;

6.4. настройка параметров передачи видеоизображения видеокамер;

6.5. настройка параметров видеоизображения видеокамер;

6.6. настройка параметров и режимов работы объектива видеокамер;

6.7. настройка дополнительных параметров видеокамер.

7. Требования к APM.

8. Предварительная настройка APM:

8.1. выделенное адресное пространство для APM;

8.2. установка и настройка необходимого ПО на APM;

8.3. настройка сетевых параметров APM.

9. Требования к СПД.

10. Предварительная настройка активного оборудования СПД:

10.1. выделенное адресное пространство для СПД;

10.2. настройки виртуальных локальных сетей (VLAN);

10.3. настройка параметров доступа;

10.4. настройка сетевых параметров коммутаторов;

10.5. настройка параметров безопасности;

10.6. настройка дополнительных параметров коммутаторов.

11. Требования к электропитанию.

12. Срок подключения объекта к системе мониторинга.

## Приложение 10

к Регламенту функционирования

республиканской системы

мониторинга общественной безопасности

КЛАССИФИКАЦИЯ

ОБЪЕКТОВ, ПОДКЛЮЧАЕМЫХ К СИСТЕМЕ МОНИТОРИНГА

1. Стационарные торговые объекты:

1.1. многофункциональные торговые центры;

1.2. рынки;

1.3. дискаунтеры;

1.4. магазины:

гипермаркет (торговая площадь 4000 и более кв. м);

супермаркет (от 650 до 4000 кв. м);

универсам (от 400 до 2500 кв. м);

универмаг (3000 и более кв. м);

гастроном (от 200 до 1000 кв. м);

дом торговли (800 и более кв. м);

универмаг в сельских населенных пунктах (400 и более кв. м);

универсам в сельских населенных пунктах (300 и более кв. м);

1.5. магазины (торговая площадь 300 и менее кв. м);

1.6. иные торговые объекты.

2. Объекты общественного питания, в том числе реализующие алкогольные, слабоалкогольные напитки и пиво:

2.1. ресторан;

2.2. кафе;

2.3. бар;

2.4. столовая;

2.5. закусочная;

2.6. буфет;

2.7. кафетерий;

2.8. иные объекты общественного питания.

3. Объекты культурного отдыха населения:

3.1. культурно-развлекательные (ночные) клубы, казино;

3.2. дворцы (дома, центры) культуры;

3.3. дискотеки (закрытые и открытые площадки);

3.4. парки культуры и отдыха;

3.5. иные объекты культурного отдыха.

4. Физкультурно-спортивные сооружения:

4.1. высшей категории;

4.2. I категории;

4.3. II категории;

4.4. III категории.

5. Туристические объекты:

5.1. объекты размещения, питания, досуга, постановки транспорта туристов, расположенные на туристско-рекреационных территориях:

курорты и зоны отдыха республиканского значения;

курорты и зоны отдыха местного значения;

особо охраняемые природные территории республиканского значения;

специальные туристско-рекреационные парки;

5.2. недвижимые материальные историко-культурные ценности (памятники архитектуры, истории, градостроительства и тому подобное):

внесенные и планируемые к внесению в Список всемирного наследия ЮНЕСКО;

объекты историко-культурного наследия республиканского значения, внесенные в государственный список историко-культурных ценностей;

объекты историко-культурного наследия регионального значения, внесенные в государственный список историко-культурных ценностей;

5.3. иные туристические объекты.

6. Учреждения образования:

6.1. учреждения дошкольного и общего среднего образования;

6.2. учреждения профессионально-технического и среднего специального образования;

6.3. учреждения высшего образования;

6.4. учреждения дополнительного образования детей и молодежи;

6.5. социально-педагогические учреждения;

6.6. воспитательно-оздоровительные учреждения;

6.7. специальные учебно-воспитательные и лечебно-воспитательные учреждения.

7. Организации здравоохранения:

7.1. центральные районные (городские) больницы;

7.2. центральные районные (городские) поликлиники;

7.3. клинические организации;

7.4. аптеки с круглосуточным режимом работы;

7.5. аптеки 1-й категории;

7.6. аптеки 2-й категории;

7.7. республиканские научно-практические центры;

7.8. иные организации здравоохранения.

8. Объекты придорожного сервиса:

8.1. автозаправочные станции, охраняемые стоянки, станции технического обслуживания, размещенные в населенных пунктах;

8.2. объекты 2-х и 3-х уровней, размещенные в придорожной полосе транспортно-коммуникационных коридоров международного уровня:

коридор N 2 (республиканская автомобильная дорога М1/Е30 (Брест - Минск - граница Российской Федерации);

коридор N 9 (республиканская автомобильная дорога М8/Е95 (граница Российской Федерации (Езерище) - Витебск - Гомель - граница Украины (Новая Гута);

коридор N 9Б (республиканская автомобильная дорога (граница Литвы (Гудогай) - Минск - Гомель - граница Украины (Новая Гута);

8.3. объекты 2-х и 3-х уровней, размещенные в придорожной полосе республиканских автомобильных дорог с нумерацией "М/Е", М;

8.4. объекты 2-х и 3-х уровней, размещенные в придорожной полосе республиканских автомобильных дорог с нумерацией "Р";

8.5. объекты, размещенные в придорожной полосе местных автомобильных дорог.

9. Въезды в города и выезды из них:

9.1. места въезда в г. Минск и административные центры областей по республиканским автомобильным дорогам и выезда из них;

9.2. места въезда в города областного подчинения и административные центры районов по республиканским автомобильным дорогам и выезда из них;

9.3. места въезда в административные центры районов, города районного подчинения по местным автомобильным дорогам и выезда из них.

10. Объекты транспортной инфраструктуры:

10.1. метрополитен;

10.2. аэропорты;

10.3. вокзалы;

10.4. станции пассажирские;

10.5. порты;

10.6. пристани;

10.7. прочие объекты транспортной инфраструктуры.

11. Постоянные места для проведения массовых мероприятий, определенные местными исполнительными и распорядительными органами.

12. Объекты, предназначенные для временного размещения людей:

12.1. гостиницы, отели (от 5 до 1 звезд);

12.2. хостелы, гостевые дома;

12.3. общежития.

13. Иные объекты с возможностью единовременного массового пребывания 100 и более человек:

13.1. банки (филиалы, центры банковских услуг, отделения), небанковские кредитно-финансовые организации;

13.2. общественные, административные здания и сооружения;

13.3. городские площади, скверы, бульвары.

## Приложение 11

к Регламенту функционирования

республиканской системы

мониторинга общественной безопасности

МИНИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

ЗОН ОБЗОРА И ЗАДАЧ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КЛАССИФИКАЦИИ ОБЪЕКТА И ТИПЫ ВИДЕОКАМЕР, ПОДКЛЮЧАЕМЫХ К СИСТЕМЕ МОНИТОРИНГА

| N п/п | Территория видеонаблюдения | Зона обзора камерами видеонаблюдения | Задачи видеонаблюдения | Тип камеры видеонаблюдения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Камеры видеонаблюдения в многофункциональных торговых центрах, дискаунтерах, гипермаркетах, супермаркетах, универмагах, домах торговли, магазинах (торговая площадь более 400 кв. м) |
| 1.1 | Проезды на территорию объекта | Зона обнаружения и идентификации государственных регистрационных знаков транспортных средств при въезде на территорию автостоянки | Автоматизированная идентификация государственных регистрационных знаков транспортных средств при въезде на территорию автостоянки | ВК РН |
|  |  | Зона обнаружения и идентификации государственных регистрационных знаков транспортных средств на выезде с территории автостоянки | Автоматизированная идентификация государственных регистрационных знаков транспортных средств на выезде с территории автостоянки | ВК РН |
|  |  | Проезды для транспортных средств на служебную территорию (служебные стоянки, зоны погрузки-разгрузки и тому подобное) | 1. Обзор проезда для транспортных средств на служебную территорию с целью выявления нештатных ситуаций. 2. Определение вторичных признаков транспортных средств (цвет, марка, тип и так далее) и людей (пол, рост, одежда и так далее). 3. Проведение интеллектуального поиска в архиве по заданным критериям (по пересечению виртуальной линии, зоны, поиску объектов в зоне обзора ВК и так далее) | ВК ОВТ |
| 1.2 | Прилегающая территория к объекту | Территория, прилегающая к зданию | 1. Обзор территории, прилегающей к зданию с тех сторон, где находятся входы для посетителей и эвакуационные выходы, с целью выявления нештатных ситуаций. 2. Определение вторичных признаков людей (пол, рост, одежда и так далее). 3. Проведение интеллектуального поиска в архиве по заданным критериям (по пересечению виртуальной линии, зоны, поиску объектов в зоне обзора ВК и так далее) | ВК ОВТ и/или ВК У |
| 1.3 | Входы в здание | Зона обнаружения и идентификации лиц людей на входах в здание | Обнаружение и идентификация лиц людей на входах в здание, которые предназначены для посетителей | ВК РЛ |
| 2. Камеры видеонаблюдения на рынках |
| 2.1 | Проезды на территорию объекта | Зона обнаружения и идентификации государственных регистрационных знаков транспортных средств при въезде на территорию автостоянки | Автоматизированная идентификация государственных регистрационных знаков транспортных средств при въезде на территорию автостоянки | ВК РН |
|  |  | Зона обнаружения и идентификации регистрационных знаков транспортных средств на выезде с территории автостоянки | Автоматизированная идентификация государственных регистрационных знаков транспортных средств на выезде с территории автостоянки | ВК РН |
|  |  | Проезды для транспортных средств на служебную территорию (служебные стоянки, зоны погрузки-разгрузки и тому подобное) | 1. Обзор проезда для транспортных средств на служебную территорию с целью выявления нештатных ситуаций. 2. Определение вторичных признаков транспортных средств (цвет, марка, тип и так далее) и людей (пол, рост, одежда и так далее). 3. Проведение интеллектуального поиска в архиве по заданным критериям (по пересечению виртуальной линии, зоны, поиску объектов в зоне обзора ВК и так далее) | ВК ОВТ |
| 2.2 | Входы на территорию объекта | Зона обнаружения и идентификации лиц людей на конструктивно выделенных входах на территорию объекта | Обнаружение и идентификация лиц людей на конструктивно выделенных входах на территорию объекта, которые предназначены для посетителей | ВК РЛ |
| 3. Камеры видеонаблюдения в магазинах (торговая площадь не превышает 400 кв. м) |
| 3.1 | Прилегающая территория объекта | Территория перед входами в здание | 1. Обзор территории перед входами в здание, которые предназначены для посетителей, с целью выявления нештатных ситуаций. 2. Определение вторичных признаков людей (пол, рост, одежда и так далее). 3. Проведение интеллектуального поиска в архиве по заданным критериям (по пересечению виртуальной линии, зоны, поиску объектов в зоне обзора ВК и так далее) | ВК ОВТ |
| 3.2 | Входы на территорию объекта | Зона обнаружения и идентификации лиц людей на конструктивно выделенных входах на территорию объекта | Обнаружение и идентификация лиц людей на конструктивно выделенных входах на территорию объекта, которые предназначены для посетителей | ВК РЛ |
| 3.3 | Помещения | Территория перед входом в торговый зал | 1. Обзор территории перед входом в торговый зал с целью выявления нештатных ситуаций. 2. Определение вторичных признаков людей (пол, рост, одежда и так далее). 3. Проведение интеллектуального поиска в архиве по заданным критериям (по пересечению виртуальной линии, зоны, поиску объектов в зоне обзора ВК и так далее) | ВК ОПВЗиС |
| 4. Камеры видеонаблюдения в универсамах и универмагах в сельских населенных пунктах |
| 4.1 | Прилегающая территория к объекту | Территория перед входами в здание | 1. Обзор территории перед входами в здание, которые предназначены для посетителей, с целью выявления нештатных ситуаций. 2. Определение вторичных признаков людей (пол, рост, одежда и так далее). 3. Проведение интеллектуального поиска в архиве по заданным критериям (по пересечению виртуальной линии, зоны, поиску объектов в зоне обзора ВК и так далее) | ВК ОВТ |
| 4.2 | Помещения | Торговый зал | 1. Обзор территории торгового зала с целью выявления нештатных ситуаций. 2. Определение вторичных признаков людей (пол, рост, одежда и так далее). 3. Проведение интеллектуального поиска в архиве по заданным критериям (по пересечению виртуальной линии, зоны, поиску объектов в зоне обзора ВК и так далее) | ВК ОПВЗиС |
| 5. Камеры видеонаблюдения на объектах общественного питания, в том числе реализующих алкогольные, слабоалкогольные напитки и пиво |
| 5.1 | Прилегающая территория к объекту | Территория, прилегающая к зданию | 1. Обзор территории, прилегающей к зданию с тех сторон, где находятся входы для посетителей и эвакуационные выходы, с целью выявления нештатных ситуаций. 2. Определение вторичных признаков людей (пол, рост, одежда и так далее). 3. Проведение интеллектуального поиска в архиве по заданным критериям (по пересечению виртуальной линии, зоны, поиску объектов в зоне обзора ВК и так далее) | ВК ОВТ и/или ВК У |
|  |  | Территория перед входами в здание | 1. Обзор территории перед входами в здание, которые предназначены для посетителей, с целью выявления нештатных ситуаций. 2. Определение вторичных признаков людей (пол, рост, одежда и так далее). 3. Проведение интеллектуального поиска в архиве по заданным критериям (по пересечению виртуальной линии, зоны, поиску объектов в зоне обзора ВК и так далее) | ВК ОВТ |
| 5.2 | Входы в здание | Зона обнаружения и идентификации лиц людей на входах в здание | Обнаружение и идентификация лиц людей на входах в здание, которые предназначены для посетителей | ВК РЛ |
| 6. Камеры видеонаблюдения в культурно-развлекательных (ночных) клубах, казино, дискотеках |
| 6.1 | Прилегающая территория к объекту | Территория, прилегающая к зданию | 1. Обзор территории, прилегающей к зданию с тех сторон, где находятся входы для посетителей и эвакуационные выходы, с целью выявления нештатных ситуаций. 2. Определение вторичных признаков людей (пол, рост, одежда и так далее). 3. Проведение интеллектуального поиска в архиве по заданным критериям (по пересечению виртуальной линии, зоны, поиску объектов в зоне обзора ВК и так далее) | ВК ОВТ и/или ВК У |
|  |  | Территория перед входами в здание | 1. Обзор территории перед входами в здание, которые предназначены для посетителей, с целью выявления нештатных ситуаций. 2. Определение вторичных признаков людей (пол, рост, одежда и так далее). 3. Проведение интеллектуального поиска в архиве по заданным критериям (по пересечению виртуальной линии, зоны, поиску объектов в зоне обзора ВК и так далее) | ВК ОВТ |
| 6.2 | Входы в здание | Зона обнаружения и идентификации лиц людей на входах в здание | Обнаружение и идентификация лиц людей на входах в здание, которые предназначены для посетителей | ВК РЛ |
| 7. Камеры видеонаблюдения в дворцах (домах, центрах) культуры |
| 7.1 | Проезды на территорию объекта | Зона обнаружения и идентификации государственных регистрационных знаков транспортных средств при въезде на территорию автостоянки | Автоматизированная идентификация государственных регистрационных знаков транспортных средств при въезде на территорию автостоянки | ВК РН |
|  |  | Зона обнаружения и идентификации государственных регистрационных знаков транспортных средств на выезде с территории автостоянки | Автоматизированная идентификация государственных регистрационных знаков транспортных средств на выезде с территории автостоянки | ВК РН |
|  |  | Проезды для транспортных средств на служебную территорию (служебные стоянки, зоны погрузки-разгрузки и тому подобное) | 1. Обзор проезда для транспортных средств на служебную территорию с целью выявления нештатных ситуаций. 2. Определение вторичных признаков транспортных средств (цвет, марка, тип и так далее) и людей (пол, рост, одежда и так далее). 3. Проведение интеллектуального поиска в архиве по заданным критериям (по пересечению виртуальной линии, зоны, поиску объектов в зоне обзора ВК и так далее) | ВК ОВТ |
| 7.2 | Прилегающая территория к объекту | Территория, прилегающая к зданию | 1. Обзор территории, прилегающей к зданию с тех сторон, где находятся входы для посетителей и эвакуационные выходы, с целью выявления нештатных ситуаций. 2. Определение вторичных признаков людей (пол, рост, одежда и так далее). 3. Проведение интеллектуального поиска в архиве по заданным критериям (по пересечению виртуальной линии, зоны, поиску объектов в зоне обзора ВК и так далее) | ВК ОВТ и/или ВК У |
| 7.3 | Входы в здание | Зона обнаружения и идентификации лиц людей на входах в здание | Обнаружение и идентификация лиц людей на входах в здание, которые предназначены для посетителей | ВК РЛ |
| 8. Камеры видеонаблюдения в парках культуры и отдыха |
| 8.1 | Проезды на территорию объекта | Зона обнаружения и идентификации государственных регистрационных знаков транспортных средств при въезде на территорию автостоянки | Автоматизированная идентификация государственных регистрационных знаков транспортных средств при въезде на территорию автостоянки | ВК РН |
|  |  | Зона обнаружения и идентификации государственных регистрационных знаков транспортных средств на выезде с территории автостоянки | Автоматизированная идентификация государственных регистрационных знаков транспортных средств на выезде с территории автостоянки | ВК РН |
|  |  | Проезды для транспортных средств на служебную территорию (служебные стоянки, зоны погрузки-разгрузки и тому подобное) | 1. Обзор проезда для транспортных средств на служебную территорию с целью выявления нештатных ситуаций. 2. Определение вторичных признаков транспортных средств (цвет, марка, тип и так далее) и людей (пол, рост, одежда и так далее). 3. Проведение интеллектуального поиска в архиве по заданным критериям (по пересечению виртуальной линии, зоны, поиску объектов в зоне обзора ВК и так далее) | ВК ОВТ |
| 8.2 | Входы на территорию объекта | Зона обнаружения и идентификации лиц людей на конструктивно выделенных входах на территорию объекта | Обнаружение и идентификация лиц людей на конструктивно выделенных входах на территорию объекта, которые предназначены для посетителей | ВК РЛ |
| 9. Камеры видеонаблюдения в физкультурно-спортивных сооружениях III категории и выше |
| 9.1 | Проезды на территорию объекта | Зона обнаружения и идентификации государственных регистрационных знаков транспортных средств при въезде на территорию автостоянки | Автоматизированная идентификация государственных регистрационных знаков транспортных средств при въезде на территорию автостоянки | ВК РН |
|  |  | Зона обнаружения и идентификации государственных регистрационных знаков транспортных средств на выезде с территории автостоянки | Автоматизированная идентификация государственных регистрационных знаков транспортных средств на выезде с территории автостоянки | ВК РН |
|  |  | Проезды для транспортных средств на служебную территорию (служебные стоянки, зоны погрузки-разгрузки и тому подобное) | 1. Обзор проезда для транспортных средств на служебную территорию с целью выявления нештатных ситуаций. 2. Определение вторичных признаков транспортных средств (цвет, марка, тип и так далее) и людей (пол, рост, одежда и так далее). 3. Проведение интеллектуального поиска в архиве по заданным критериям (по пересечению виртуальной линии, зоны, поиску объектов в зоне обзора ВК и так далее) | ВК ОВТ |
| 9.2 | Входы на территорию объекта | Зона обнаружения и идентификации лиц людей на конструктивно выделенных входах на территорию объекта | Обнаружение и идентификация лиц людей на конструктивно выделенных входах на территорию объекта, которые предназначены для посетителей | ВК РЛ |
| 9.3 | Прилегающая территория к объекту | Территория, прилегающая к зданиям | 1. Обзор территории, прилегающей к зданиям с тех сторон, где находятся входы для посетителей и эвакуационные выходы, с целью выявления нештатных ситуаций. 2. Определение вторичных признаков людей (пол, рост, одежда и так далее). 3. Проведение интеллектуального поиска в архиве по заданным критериям (по пересечению виртуальной линии, зоны, поиску объектов в зоне обзора ВК и так далее) | ВК ОВТ и/или ВК У |
|  |  | Территория перед входами в здания | 1. Обзор территории перед входами в здания, которые предназначены для посетителей, с целью выявления нештатных ситуаций. 2. Определение вторичных признаков людей (пол, рост, одежда и так далее). 3. Проведение интеллектуального поиска в архиве по заданным критериям (по пересечению виртуальной линии, зоны, поиску объектов в зоне обзора ВК и так далее) | ВК ОВТ |
| 9.4 | Входы в здание | Зона обнаружения и идентификации лиц людей на входах в здания | Обнаружение и идентификация лиц людей на входах в здания, которые предназначены для посетителей | ВК РЛ |
| 9.5 | Помещения | Территория вестибюля (фойе) | 1. Обзор территории вестибюля (фойе) с целью выявления нештатных ситуаций. 2. Определение вторичных признаков людей (пол, рост, одежда и так далее). 3. Проведение интеллектуального поиска в архиве по заданным критериям (по пересечению виртуальной линии, зоны, поиску объектов в зоне обзора ВК и так далее) | ВК ОПВЗиС |
| 9.6 | Зоны и помещения для проведения соревнований и тренировок | Территория перед входами на трибуны | 1. Обзор территории перед входами на трибуны с целью выявления нештатных ситуаций. 2. Определение вторичных признаков людей (пол, рост, одежда и так далее). 3. Проведение интеллектуального поиска в архиве по заданным критериям (по пересечению виртуальной линии, зоны, поиску объектов в зоне обзора ВК и так далее) | ВК ОВТ и/или ВК ОПВЗиС |
|  |  | Трибуны | 1. Обзор трибун с целью выявления нештатных ситуаций. 2. Определение вторичных признаков людей (пол, рост, одежда и так далее). 3. Проведение интеллектуального поиска в архиве по заданным критериям (по пересечению виртуальной линии, зоны, поиску объектов в зоне обзора ВК и так далее) | ВК ОВТ и/или ВК ОПВЗиС |
| 10. Камеры видеонаблюдения на объектах размещения, питания, досуга, постановки транспорта туристов, расположенных на туристско-рекреационных территориях |
| 10.1 | Проезды на территорию объекта | Зона обнаружения и идентификации государственных регистрационных знаков транспортных средств при въезде на территорию автостоянки | Автоматизированная идентификация государственных регистрационных знаков транспортных средств при въезде на территорию автостоянки | ВК РН |
|  |  | Зона обнаружения и идентификации государственных регистрационных знаков транспортных средств на выезде с территории автостоянки | Автоматизированная идентификация государственных регистрационных знаков транспортных средств на выезде с территории автостоянки | ВК РН |
|  |  | Проезды для транспортных средств на служебную территорию (служебные стоянки, зоны погрузки-разгрузки и тому подобное) | 1. Обзор проезда для транспортных средств на служебную территорию с целью выявления нештатных ситуаций. 2. Определение вторичных признаков транспортных средств (цвет, марка, тип и так далее) и людей (пол, рост, одежда и так далее). 3. Проведение интеллектуального поиска в архиве по заданным критериям (по пересечению виртуальной линии, зоны, поиску объектов в зоне обзора ВК и так далее) | ВК ОВТ |
| 10.2 | Входы на территорию объекта | Зона обнаружения и идентификации лиц людей на конструктивно выделенных входах на территорию объекта | Обнаружение и идентификация лиц людей на конструктивно выделенных входах на территорию объекта, которые предназначены для посетителей | ВК РЛ |
| 11. Камеры видеонаблюдения на объектах недвижимых материальных историко-культурных ценностей (памятников архитектуры, истории, градостроительства и так далее) |
| 11.1 | Проезды на территорию объекта | Зона обнаружения и идентификации государственных регистрационных знаков транспортных средств при въезде на территорию автостоянки | Автоматизированная идентификация государственных регистрационных знаков транспортных средств при въезде на территорию автостоянки | ВК РН |
|  |  | Зона обнаружения и идентификации государственных регистрационных знаков транспортных средств на выезде с территории автостоянки | Автоматизированная идентификация государственных регистрационных знаков транспортных средств на выезде с территории автостоянки | ВК РН |
|  |  | Проезды для транспортных средств на служебную территорию (служебные стоянки, зоны погрузки-разгрузки и тому подобное) | 1. Обзор проезда для транспортных средств на служебную территорию с целью выявления нештатных ситуаций. 2. Определение вторичных признаков транспортных средств (цвет, марка, тип и так далее) и людей (пол, рост, одежда и так далее). 3. Проведение интеллектуального поиска в архиве по заданным критериям (по пересечению виртуальной линии, зоны, поиску объектов в зоне обзора ВК и так далее) | ВК ОВТ |
| 11.2 | Входы на территорию объекта | Зона обнаружения и идентификации лиц людей на конструктивно выделенных входах на территорию объекта | Обнаружение и идентификация лиц людей на конструктивно выделенных входах на территорию объекта, которые предназначены для посетителей | ВК РЛ |
| 11.3 | Прилегающая территория к объекту | Территория, прилегающая к зданиям | 1. Обзор территории, прилегающей к зданиям с тех сторон, где находятся входы для посетителей и эвакуационные выходы, с целью выявления нештатных ситуаций. 2. Определение вторичных признаков людей (пол, рост, одежда и так далее). 3. Проведение интеллектуального поиска в архиве по заданным критериям (по пересечению виртуальной линии, зоны, поиску объектов в зоне обзора ВК и так далее) | ВК ОВТ и/или ВК У |
|  |  | Территория перед входами в здания | 1. Обзор территории перед входами в здания, которые предназначены для посетителей, с целью выявления нештатных ситуаций. 2. Определение вторичных признаков людей (пол, рост, одежда и так далее). 3. Проведение интеллектуального поиска в архиве по заданным критериям (по пересечению виртуальной линии, зоны, поиску объектов в зоне обзора ВК и так далее) | ВК ОВТ |
| 11.4 | Входы в здание | Зона обнаружения и идентификации лиц людей на входах в здания | Обнаружение и идентификация лиц людей на входах в здания, которые предназначены для посетителей | ВК РЛ |
| 11.5 | Помещения | Территория вестибюля (фойе) | 1. Обзор территории вестибюля (фойе) с целью выявления нештатных ситуаций. 2. Определение вторичных признаков людей (пол, рост, одежда и так далее). 3. Проведение интеллектуального поиска в архиве по заданным критериям (по пересечению виртуальной линии, зоны, поиску объектов в зоне обзора ВК и так далее) | ВК ОПВЗиС |
| 12. Камеры видеонаблюдения в учреждениях дошкольного, общего среднего, профессионально-технического, среднего специального, высшего образования, социально-педагогических, воспитательно-оздоровительных, дополнительного образования детей и молодежи |
| 12.1 | Прилегающая к объекту территория | Территория, прилегающая к зданию | 1. Обзор территории, прилегающей к зданию с тех сторон, где находятся входы для учащихся и эвакуационные выходы, с целью выявления нештатных ситуаций. 2. Определение вторичных признаков людей (пол, рост, одежда и так далее). 3. Проведение интеллектуального поиска в архиве по заданным критериям (по пересечению виртуальной линии, зоны, поиску объектов в зоне обзора ВК и так далее) | ВК ОВТ |
|  |  | Территория перед входами в здание | 1. Обзор территории перед входами в здание, которые предназначены для учащихся, с целью выявления нештатных ситуаций. 2. Определение вторичных признаков людей (пол, рост, одежда и так далее). 3. Проведение интеллектуального поиска в архиве по заданным критериям (по пересечению виртуальной линии, зоны, поиску объектов в зоне обзора ВК и так далее) | ВК ОВТ |
| 12.2 | Входы в здание | Зона обнаружения и идентификации лиц людей на входах в здания | Обнаружение и идентификация лиц людей на входах в здания, которые предназначены для посетителей | ВК РЛ |
| 12.3 | Помещения | Территория вестибюля (фойе) | 1. Обзор территории вестибюля (фойе) с целью выявления нештатных ситуаций. 2. Определение вторичных признаков людей (пол, рост, одежда и так далее). 3. Проведение интеллектуального поиска в архиве по заданным критериям (по пересечению виртуальной линии, зоны, поиску объектов в зоне обзора ВК и так далее) | ВК ОПВЗиС |
| 13. Камеры видеонаблюдения в специальных учебно-воспитательных и лечебно-воспитательных учреждениях закрытого типа |
| 13.1 | Проезды на территорию объекта | Проезды на территорию | 1. Обзор зон проезда транспорта на территорию объекта с целью выявления нештатных ситуаций. 2. Определение вторичных признаков транспортных средств (цвет, марка, тип и так далее) и людей (пол, рост, одежда и так далее). 3. Проведение интеллектуального поиска в архиве по заданным критериям (по пересечению виртуальной линии, зоны, поиску объектов в зоне обзора ВК и так далее) | ВК ОВТ |
| 13.2 | Периметр территории | Территория, прилегающая к периметру | 1. Обзор территории, прилегающей к периметру, с целью выявления нештатных ситуаций. 2. Определение вторичных признаков людей (пол, рост, одежда и так далее). 3. Проведение интеллектуального поиска в архиве по заданным критериям (по пересечению виртуальной линии, зоны, поиску объектов в зоне обзора ВК и так далее) | ВК ОВТ |
| 13.3 | Контрольно-пропускной пункт | Территория, прилегающая к контрольно-пропускному пункту | 1. Обзор территории, прилегающей к входам/выходам контрольно-пропускного пункта, с целью выявления нештатных ситуаций. 2. Определение вторичных признаков людей (пол, рост, одежда и так далее). 3. Проведение интеллектуального поиска в архиве по заданным критериям (по пересечению виртуальной линии, зоны, поиску объектов в зоне обзора ВК и так далее) | ВК ОВТ |
|  |  | Зона обнаружения и идентификации лиц людей на входах на контрольно-пропускной пункт | Обнаружение и идентификация лиц людей на входах на контрольно-пропускной пункт | ВК РЛ |
| 13.4 | Прилегающая территория к объекту | Территория, прилегающая к зданию | 1. Обзор территории, прилегающей к зданию с тех сторон, где находятся входы для воспитанников и посетителей, а также эвакуационные выходы, с целью выявления нештатных ситуаций. 2. Определение вторичных признаков людей (пол, рост, одежда и так далее). 3. Проведение интеллектуального поиска в архиве по заданным критериям (по пересечению виртуальной линии, зоны, поиску объектов в зоне обзора ВК и так далее) | ВК ОВТ и/или ВК У |
| 14. Камеры видеонаблюдения в центральных районных (городских) больницах, клинических организациях, республиканских научно-практических центрах |
| 14.1 | Проезды на территорию объекта | Проезды на территорию | 1. Обзор зон проезда транспорта на территорию объекта с целью выявления нештатных ситуаций. 2. Определение вторичных признаков транспортных средств (цвет, марка, тип и так далее) и людей (пол, рост, одежда и так далее). 3. Проведение интеллектуального поиска в архиве по заданным критериям (по пересечению виртуальной линии, зоны, поиску объектов в зоне обзора ВК и так далее) | ВК ОВТ |
| 14.2 | Прилегающая к объекту территория | Территория, прилегающая к зданиям | 1. Обзор территории, прилегающей к зданиям с тех сторон, где находятся входы для пациентов и эвакуационные выходы, с целью выявления нештатных ситуаций. 2. Определение вторичных признаков людей (пол, рост, одежда и так далее). 3. Проведение интеллектуального поиска в архиве по заданным критериям (по пересечению виртуальной линии, зоны, поиску объектов в зоне обзора ВК и так далее) | ВК ОВТ |
|  |  | Территория перед входами в здания | 1. Обзор территории перед входами в здания, которые предназначены для пациентов, в том числе перед входами в приемные отделения, с целью выявления нештатных ситуаций. 2. Определение вторичных признаков людей (пол, рост, одежда и так далее). 3. Проведение интеллектуального поиска в архиве по заданным критериям (по пересечению виртуальной линии, зоны, поиску объектов в зоне обзора ВК и так далее) | ВК ОВТ |
| 14.3 | Входы в здания | Зона обнаружения и идентификации лиц людей на входах в здания | Обнаружение и идентификация лиц людей на входах в здания, которые предназначены для пациентов | ВК РЛ |
| 14.4 | Помещения | Территория вестибюля (фойе) | 1. Обзор территории вестибюля (фойе) с целью выявления нештатных ситуаций. 2. Определение вторичных признаков людей (пол, рост, одежда и так далее). 3. Проведение интеллектуального поиска в архиве по заданным критериям (по пересечению виртуальной линии, зоны, поиску объектов в зоне обзора ВК и так далее) | ВК ОПВЗиС |
|  |  | Приемное отделение, территория помещения (коридора) перед регистратурой и/или кабинетом распределения в стационар | 1. Обзор приемного отделения, помещения (коридора) перед регистратурой и/или кабинетом распределения в стационар с целью выявления нештатных ситуаций. 2. Определение вторичных признаков людей (пол, рост, одежда и так далее). 3. Проведение интеллектуального поиска в архиве по заданным критериям (по пересечению виртуальной линии, зоны, поиску объектов в зоне обзора ВК и так далее) | ВК ОПВЗиС |
|  |  | Помещения для хранения наркотических веществ, прекурсоров и иных опасных медикаментов | 1. Обзор помещений, предназначенных для хранения наркотических веществ, прекурсоров и иных опасных медикаментов, с целью выявления нештатных ситуаций. 2. Определение вторичных признаков людей (пол, рост, одежда и так далее). 3. Проведение интеллектуального поиска в архиве по заданным критериям (по пересечению виртуальной линии, зоны, поиску объектов в зоне обзора ВК и так далее) | ВК ОПВЗиС |
| 15. Камеры видеонаблюдения в центральных районных (городских) поликлиниках |
| 15.1 | Прилегающая территория к объекту | Территория, прилегающая к зданию | 1. Обзор территории, прилегающей к зданию с тех сторон, где находятся входы для пациентов и эвакуационные выходы, с целью выявления нештатных ситуаций. 2. Определение вторичных признаков людей (пол, рост, одежда и так далее). 3. Проведение интеллектуального поиска в архиве по заданным критериям (по пересечению виртуальной линии, зоны, поиску объектов в зоне обзора ВК и так далее) | ВК ОВТ |
|  |  | Территория перед входами в здание | 1. Обзор территории перед входами в здание, которые предназначены для пациентов, в том числе перед входами в приемные отделения, с целью выявления нештатных ситуаций. 2. Определение вторичных признаков людей (пол, рост, одежда и так далее). 3. Проведение интеллектуального поиска в архиве по заданным критериям (по пересечению виртуальной линии, зоны, поиску объектов в зоне обзора ВК и так далее) | ВК ОВТ |
| 15.2 | Входы в здание | Зона обнаружения и идентификации лиц людей на входах в здание | Обнаружение и идентификация лиц людей на входах в здание, которые предназначены для пациентов | ВК РЛ |
| 15.3 | Помещения | Территория вестибюля (фойе) | 1. Обзор вестибюля (фойе) с целью выявления нештатных ситуаций. 2. Определение вторичных признаков людей (пол, рост, одежда и так далее). 3. Проведение интеллектуального поиска в архиве по заданным критериям (по пересечению виртуальной линии, зоны, поиску объектов в зоне обзора ВК и так далее) | ВК ОПВЗиС |
|  |  | Территория помещения (коридора) перед регистратурой | 1. Обзор помещения (коридора) перед регистратурой с целью выявления нештатных ситуаций. 2. Определение вторичных признаков людей (пол, рост, одежда и так далее). 3. Проведение интеллектуального поиска в архиве по заданным критериям (по пересечению виртуальной линии, зоны, поиску объектов в зоне обзора ВК и так далее) | ВК ОПВЗиС |
|  |  | Помещения для хранения наркотических веществ, прекурсоров и иных опасных медикаментов | 1. Обзор помещений, предназначенных для хранения наркотических веществ, прекурсоров и иных опасных медикаментов, с целью выявления нештатных ситуаций. 2. Определение вторичных признаков людей (пол, рост, одежда и так далее). 3. Проведение интеллектуального поиска в архиве по заданным критериям (по пересечению виртуальной линии, зоны, поиску объектов в зоне обзора ВК и так далее) | ВК ОПВЗиС |
| 16. Камеры видеонаблюдения в аптеках 1-й и 2-й категории, а также в аптеках с круглосуточным режимом работы |
| 16.1 | Территория объекта | Территория перед входами в здание | 1. Обзор территории перед входами в здание, которые предназначены для посетителей, с целью выявления нештатных ситуаций. 2. Определение вторичных признаков людей (пол, рост, одежда и так далее). 3. Проведение интеллектуального поиска в архиве по заданным критериям (по пересечению виртуальной линии, зоны, поиску объектов в зоне обзора ВК и так далее) | ВК ОВТ |
| 16.2 | Помещения | Помещение с кассами и пунктами отпуска лекарств | 1. Обзор территории помещения перед кассами и пунктами отпуска лекарств с целью выявления нештатных ситуаций. 2. Определение вторичных признаков людей (пол, рост, одежда и так далее). 3. Проведение интеллектуального поиска в архиве по заданным критериям (по пересечению виртуальной линии, зоны, поиску объектов в зоне обзора ВК и так далее) | ВК ОПВЗиС |
|  |  | Помещение для хранения лекарственных средств, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, их прекурсоры | 1. Обзор помещений, предназначенных для хранения лекарственных средств, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, их прекурсоры, с целью выявления нештатных ситуаций. 2. Определение вторичных признаков людей (пол, рост, одежда и так далее). 3. Проведение интеллектуального поиска в архиве по заданным критериям (по пересечению виртуальной линии, зоны, поиску объектов в зоне обзора ВК и так далее) | ВК ОПВЗиС |
| 17. Камеры видеонаблюдения на объектах придорожного сервиса |
| 17.1 | Проезды на территорию объекта | Зона обнаружения и идентификации государственных регистрационных знаков транспортных средств при въезде на территорию автостоянки | Автоматизированная идентификация государственных регистрационных знаков транспортных средств при въезде на территорию автостоянки | ВК РН |
|  |  | Зона обнаружения и идентификации государственных регистрационных знаков транспортных средств на выезде с территории автостоянки | Автоматизированная идентификация государственных регистрационных знаков транспортных средств на выезде с территории автостоянки | ВК РН |
| 17.2 | Территория объекта | Территория перед входами в здание | 1. Обзор территории перед входами в здание, которые предназначены для посетителей, с целью выявления нештатных ситуаций. 2. Определение вторичных признаков людей (пол, рост, одежда и так далее). 3. Проведение интеллектуального поиска в архиве по заданным критериям (по пересечению виртуальной линии, зоны, поиску объектов в зоне обзора ВК и так далее) | ВК ОВТ |
|  |  | Территория выездов с топливораздаточных колонок <1> | 1. Обзор территории перед выездами с топливораздаточных колонок транспортных средств с целью выявления нештатных ситуаций. 2. Определение вторичных признаков транспортных средств (цвет, марка, тип и так далее) и людей (пол, рост, одежда и так далее). 3. Проведение интеллектуального поиска в архиве по заданным критериям (по пересечению виртуальной линии, зоны, поиску объектов в зоне обзора ВК и так далее) | ВК ОВТ |
| 17.3 | Входы в здание | Зона обнаружения и идентификации лиц людей на входах в здание | Обнаружение и идентификация лиц людей на входах в здание, которые предназначены для посетителей | ВК РЛ |
| 17.4 | Помещения | Территория торгового зала (вестибюля, фойе) | 1. Обзор территории торгового зала (вестибюля, фойе) с целью выявления нештатных ситуаций. 2. Определение вторичных признаков людей (пол, рост, одежда и так далее). 3. Проведение интеллектуального поиска в архиве по заданным критериям (по пересечению виртуальной линии, зоны, поиску объектов в зоне обзора ВК и так далее) | ВК ОПВЗиС |
| 18. Камеры видеонаблюдения в местах въезда в г. Минск, административные центры областей, города областного подчинения, административные центры районов и города районного подчинения по республиканским и местным автомобильным дорогам и выезда из них |
| Въезды/выезды в соответствующий населенный пункт | Территории въезда транспортных средств в населенный пункт | 1. Обзор территории въезда транспортных средств в населенный пункт с целью выявления нештатных ситуаций. 2. Определение вторичных признаков транспортных средств (цвет, марка, тип и так далее) и людей (пол, рост, одежда и так далее). 3. Проведение интеллектуального поиска в архиве по заданным критериям (по пересечению виртуальной линии, зоны, поиску объектов в зоне обзора ВК и так далее) | ВК ОВТ |
|  | Территории выезда транспортных средств из населенного пункта | 1. Обзор территории выезда транспортных средств из населенного пункта с целью выявления нештатных ситуаций. 2. Определение вторичных признаков транспортных средств (цвет, марка, тип и так далее) и людей (пол, рост, одежда и так далее). 3. Проведение интеллектуального поиска в архиве по заданным критериям (по пересечению виртуальной линии, зоны, поиску объектов в зоне обзора ВК и так далее) | ВК ОВТ |
|  | Зона обнаружения и идентификации государственных регистрационных знаков транспортных средств при въезде на территорию населенного пункта | Автоматизированная идентификация государственных регистрационных знаков транспортных средств при въезде на территорию населенного пункта | ВК РН |
|  | Зона обнаружения и идентификации государственных регистрационных знаков транспортных средств на выезде с территории населенного пункта | Автоматизированная идентификация государственных регистрационных знаков транспортных средств на выезде с территории населенного пункта | ВК РН |
| 19. Камеры видеонаблюдения на объектах метрополитена |
| 19.1 | Лифтовые холлы и вертикальные подъемные платформы | Зона обнаружения и идентификации лиц людей в лифтовых холлах и перед вертикальными подъемными платформами | Обнаружение и идентификация лиц людей в лифтовых холлах и перед вертикальными подъемными платформами, расположенными на уровне земли | ВК РЛ |
| 19.2 | Подземные переходы | Зона обнаружения и идентификации лиц людей на входах в подземные переходы | Обнаружение и идентификация людей, входящих в подземные переходы | ВК РЛ |
|  |  | Территория подземных переходов | 1. Обзор территории подземных переходов, прилегающей к торговым помещениям, с целью выявления нештатных ситуаций. 2. Определение вторичных признаков людей (пол, рост, одежда и так далее). 3. Проведение интеллектуального поиска в архиве по заданным критериям (по пересечению виртуальной линии, зоны, поиску объектов в зоне обзора ВК и так далее) | ВК ОПВЗиС |
| 19.3 | Входы на станцию | Зона обнаружения и идентификации лиц людей на входах в вестибюль станции | Обнаружение и идентификация людей, входящих в вестибюль станции | ВК РЛ |
|  |  | Зона обнаружения и идентификации лиц людей на выходах из вестибюля станции | Обнаружение и идентификация людей, выходящих из вестибюля станции | ВК РЛ |
| 19.4 | Вестибюль | Территория перед входами в досмотровые отсеки/помещения | 1. Обзор территории перед входами в досмотровые отсеки/помещения с целью выявления нештатных ситуаций. 2. Определение вторичных признаков людей (пол, рост, одежда и так далее). 3. Проведение интеллектуального поиска в архиве по заданным критериям (по пересечению виртуальной линии, зоны, поиску объектов в зоне обзора ВК и так далее) | ВК ОПВЗиС |
|  |  | Территория досмотрового отсека/помещения | 1. Обзор территории досмотрового отсека/помещения с целью выявления нештатных ситуаций. 2. Определение вторичных признаков людей (пол, рост, одежда и так далее). 3. Проведение интеллектуального поиска в архиве по заданным критериям (по пересечению виртуальной линии, зоны, поиску объектов в зоне обзора ВК и так далее) | ВК ОПВЗиС |
|  |  | Территория, прилегающая к турникетам | 1. Обзор территории, прилегающей к турникетам, с целью выявления нештатных ситуаций. 2. Определение вторичных признаков людей (пол, рост, одежда и так далее). 3. Проведение интеллектуального поиска в архиве по заданным критериям (по пересечению виртуальной линии, зоны, поиску объектов в зоне обзора ВК и так далее) | ВК ОПВЗиС |
|  |  | Территория перед билетными кассами | 1. Обзор территории перед билетными кассами с целью выявления нештатных ситуаций. 2. Определение вторичных признаков людей (пол, рост, одежда и так далее). 3. Проведение интеллектуального поиска в архиве по заданным критериям (по пересечению виртуальной линии, зоны, поиску объектов в зоне обзора ВК и так далее) | ВК ОПВЗиС |
| 19.5 | Платформа | Территория платформы | 1. Обзор территории платформы с целью выявления нештатных ситуаций. 2. Определение вторичных признаков людей (пол, рост, одежда и так далее). 3. Проведение интеллектуального поиска в архиве по заданным критериям (по пересечению виртуальной линии, зоны, поиску объектов в зоне обзора ВК и так далее) | ВК ОПВЗиС |
|  |  | Территория, прилегающая к входам в лифт и вертикальные подъемные платформы | 1. Обзор территории, прилегающей к входам в лифт и вертикальные подъемные платформы, с целью выявления нештатных ситуаций. 2. Определение вторичных признаков людей (пол, рост, одежда и так далее). 3. Проведение интеллектуального поиска в архиве по заданным критериям (по пересечению виртуальной линии, зоны, поиску объектов в зоне обзора ВК и так далее) | ВК ОПВЗиС |
|  |  | Территория движения железнодорожного подвижного состава со стороны въезда на станцию | 1. Обзор территории движения железнодорожного подвижного состава со стороны въезда на станцию с целью выявления нештатных ситуаций. 2. Определение вторичных признаков людей (пол, рост, одежда и так далее). 3. Проведение интеллектуального поиска в архиве по заданным критериям (по пересечению виртуальной линии, зоны, поиску объектов в зоне обзора ВК и так далее) | ВК ОПВЗиС |
|  |  | Территория движения железнодорожного подвижного состава со стороны выезда и со станции | 1. Обзор территории движения железнодорожного подвижного состава со стороны выезда со станции с целью выявления нештатных ситуаций. 2. Определение вторичных признаков людей (пол, рост, одежда и так далее). 3. Проведение интеллектуального поиска в архиве по заданным критериям (по пересечению виртуальной линии, зоны, поиску объектов в зоне обзора ВК и так далее) | ВК ОПВЗиС |
| 20. Камеры видеонаблюдения в аэропортах |
| 20.1 | Проезды на территорию объекта | Зона обнаружения и идентификации государственных регистрационных знаков транспортных средств при въезде на территорию автостоянки | Автоматизированная идентификация государственных регистрационных знаков транспортных средств при въезде на территорию автостоянки | ВК РН |
|  |  | Зона обнаружения и идентификации государственных регистрационных знаков транспортных средств на выезде с территории автостоянки | Автоматизированная идентификация государственных регистрационных знаков транспортных средств на выезде с территории автостоянки | ВК РН |
|  |  | Зона обнаружения и идентификации государственных регистрационных знаков транспортных средств при въезде на территорию | Автоматизированная идентификация государственных регистрационных знаков транспортных средств при въезде на территорию объекта | ВК РН |
|  |  | Зона обнаружения и идентификации государственных регистрационных знаков транспортных средств на выезде с территории | Автоматизированная идентификация государственных регистрационных знаков транспортных средств на выезде с территории объекта. | ВК РН |
|  |  | Проезды для транспортных средств на служебную территорию (служебные стоянки, зоны погрузки-разгрузки и тому подобное) | 1. Обзор проезда для транспортных средств на служебную территорию с целью выявления нештатных ситуаций. 2. Определение вторичных признаков транспортных средств (цвет, марка, тип и так далее) и людей (пол, рост, одежда и так далее). 3. Проведение интеллектуального поиска в архиве по заданным критериям (по пересечению виртуальной линии, зоны, поиску объектов в зоне обзора ВК и так далее) | ВК ОВТ |
| 20.2 | Прилегающая территория к объекту | Территория, прилегающая к зданию | 1. Обзор территории, прилегающей к зданию с тех сторон, где находятся входы для пассажиров и эвакуационные выходы, с целью выявления нештатных ситуаций. 2. Определение вторичных признаков людей (пол, рост, одежда и так далее). 3. Проведение интеллектуального поиска в архиве по заданным критериям (по пересечению виртуальной линии, зоны, поиску объектов в зоне обзора ВК и так далее) | ВК ОВТ и/или ВК У |
|  |  | Территория перед входами в здание | 1. Обзор территории перед входами в здание, которые предназначены для пассажиров, с целью выявления нештатных ситуаций. 2. Определение вторичных признаков людей (пол, рост, одежда и так далее). 3. Проведение интеллектуального поиска в архиве по заданным критериям (по пересечению виртуальной линии, зоны, поиску объектов в зоне обзора ВК и так далее) | ВК ОВТ |
| 20.3 | Входы в здание | Зона обнаружения и идентификации лиц людей на входах в здание | Обнаружение и идентификация лиц людей на входах в здание, которые предназначены для пассажиров | ВК РЛ |
| 20.4 | Помещения | Территория вестибюля (фойе) | 1. Обзор территории вестибюля (фойе) с целью выявления нештатных ситуаций. 2. Определение вторичных признаков людей (пол, рост, одежда и так далее). 3. Проведение интеллектуального поиска в архиве по заданным критериям (по пересечению виртуальной линии, зоны, поиску объектов в зоне обзора ВК и так далее) | ВК ОПВЗиС |
|  |  | Территория помещений, тамбуров, коридоров и так далее, где проходят основные пассажиропотоки внутри здания (включая зоны беспошлинной торговли) | 1. Обзор территории помещений, тамбуров, коридоров и так далее, где проходят основные пассажиропотоки внутри здания, с целью выявления нештатных ситуаций. 2. Определение вторичных признаков людей (пол, рост, одежда и так далее). 3. Проведение интеллектуального поиска в архиве по заданным критериям (по пересечению виртуальной линии, зоны, поиску объектов в зоне обзора ВК и так далее) | ВК ОПВЗиС |
|  |  | Территория залов ожидания | 1. Обзор залов ожидания с целью выявления нештатных ситуаций. 2. Определение вторичных признаков людей (пол, рост, одежда и так далее). 3. Проведение интеллектуального поиска в архиве по заданным критериям (по пересечению виртуальной линии, зоны, поиску объектов в зоне обзора ВК и так далее) | ВК ОПВЗиС |
| 20.5 | Помещения пограничного и таможенного контроля | Зона проверки документов на территории проведения пограничного контроля | Обнаружение и идентификация лиц людей на территории проведения пограничного контроля | ВК РЛ |
|  |  | Территория помещений пограничного и таможенного контроля | 1. Обзор территорий помещений пограничного и таможенного контроля с целью выявления нештатных ситуаций. 2. Определение вторичных признаков людей (пол, рост, одежда и так далее). 3. Проведение интеллектуального поиска в архиве по заданным критериям (по пересечению виртуальной линии, зоны, поиску объектов в зоне обзора ВК и так далее) | ВК ОПВЗиС |
| 21. Камеры видеонаблюдения на пассажирских вокзалах, станциях, портах и пристанях |
| 21.1 | Проезды на территорию объекта | Зона обнаружения и идентификации государственных регистрационных знаков транспортных средств при въезде на территорию автостоянки | Автоматизированная идентификация государственных регистрационных знаков транспортных средств при въезде на территорию автостоянки | ВК РН |
|  |  | Зона обнаружения и идентификации государственных регистрационных знаков транспортных средств на выезде с территории автостоянки | Автоматизированная идентификация государственных регистрационных знаков транспортных средств на выезде с территории автостоянки | ВК РН |
|  |  | Проезды для транспортных средств на служебную территорию (служебные стоянки, зоны погрузки-разгрузки и тому подобное) | 1. Обзор проезда для транспортных средств на служебную территорию с целью выявления нештатных ситуаций. 2. Определение вторичных признаков транспортных средств (цвет, марка, тип и так далее) и людей (пол, рост, одежда и так далее). 3. Проведение интеллектуального поиска в архиве по заданным критериям (по пересечению виртуальной линии, зоны, поиску объектов в зоне обзора ВК и так далее) | ВК ОВТ |
| 21.2 | Прилегающая территория к объекту | Территория, прилегающая к зданию | 1. Обзор территории, прилегающей к зданию с тех сторон, где находятся входы для пассажиров и эвакуационные выходы, с целью выявления нештатных ситуаций. 2. Определение вторичных признаков людей (пол, рост, одежда и так далее). 3. Проведение интеллектуального поиска в архиве по заданным критериям (по пересечению виртуальной линии, зоны, поиску объектов в зоне обзора ВК и так далее) | ВК ОВТ и/или ВК У |
|  |  | Территория перед входами в здание | 1. Обзор территории перед входами в здание, которые предназначены для пассажиров, с целью выявления нештатных ситуаций. 2. Определение вторичных признаков людей (пол, рост, одежда и так далее). 3. Проведение интеллектуального поиска в архиве по заданным критериям (по пересечению виртуальной линии, зоны, поиску объектов в зоне обзора ВК и так далее) | ВК ОВТ |
| 21.3 | Входы в здание | Зона обнаружения и идентификации лиц людей на входах в здание | Обнаружение и идентификация лиц людей на входах в здание, которые предназначены для пассажиров | ВК РЛ |
| 21.4 | Помещения | Территория вестибюля (фойе) | 1. Обзор территории вестибюля (фойе) с целью выявления нештатных ситуаций. 2. Определение вторичных признаков людей (пол, рост, одежда и так далее). 3. Проведение интеллектуального поиска в архиве по заданным критериям (по пересечению виртуальной линии, зоны, поиску объектов в зоне обзора ВК и так далее) | ВК ОПВЗиС |
|  |  | Территория помещений, тамбуров, коридоров и так далее, где проходят основные пассажиропотоки внутри здания | 1. Обзор территории помещений, тамбуров, коридоров и так далее, где проходят основные пассажиропотоки внутри здания, с целью выявления нештатных ситуаций. 2. Определение вторичных признаков людей (пол, рост, одежда и так далее). 3. Проведение интеллектуального поиска в архиве по заданным критериям (по пересечению виртуальной линии, зоны, поиску объектов в зоне обзора ВК и так далее) | ВК ОПВЗиС |
|  |  | Территория залов ожидания | 1. Обзор залов ожидания с целью выявления нештатных ситуаций. 2. Определение вторичных признаков людей (пол, рост, одежда и так далее). 3. Проведение интеллектуального поиска в архиве по заданным критериям (по пересечению виртуальной линии, зоны, поиску объектов в зоне обзора ВК и так далее) | ВК ОПВЗиС |
|  |  | Территория перед билетными кассами | 1. Обзор территории перед билетными кассами с целью выявления нештатных ситуаций. 2. Определение вторичных признаков людей (пол, рост, одежда и так далее). 3. Проведение интеллектуального поиска в архиве по заданным критериям (по пересечению виртуальной линии, зоны, поиску объектов в зоне обзора ВК и так далее) | ВК ОПВЗиС |
| 21.5 | Платформы для посадки пассажиров | Территория проходов к посадочным платформам | 1. Обзор территории проходов к платформам, где осуществляется посадка пассажиров, с целью выявления нештатных ситуаций. 2. Определение вторичных признаков людей (пол, рост, одежда и так далее). 3. Проведение интеллектуального поиска в архиве по заданным критериям (по пересечению виртуальной линии, зоны, поиску объектов в зоне обзора ВК и так далее) | ВК ОВТ |
|  |  | Территория посадочных платформ | 1. Обзор территории платформ, где осуществляется посадка пассажиров, с целью выявления нештатных ситуаций. 2. Определение вторичных признаков людей (пол, рост, одежда и так далее). 3. Проведение интеллектуального поиска в архиве по заданным критериям (по пересечению виртуальной линии, зоны, поиску объектов в зоне обзора ВК и так далее) | ВК ОВТ |
| 22. Камеры видеонаблюдения в постоянных местах проведения массовых мероприятий, определенных местными исполнительными и распорядительными органами |
| 22.1 | Входы на территорию объекта | Зона обнаружения и идентификации лиц людей на конструктивно выделенных входах на территорию объекта | Обнаружение и идентификация лиц людей на конструктивно выделенных входах на территорию объекта, которые предназначены для посетителей | ВК РЛ |
|  |  | Определяемая территориальными органами внутренних дел зона обнаружения и идентификации лиц людей на входах на территорию объекта, территории объекта | Обнаружение и идентификация лиц людей на входах на территорию объекта, территории объекта | ВК РЛ |
| 22.2 | Прилегающая к объекту территория | Территория объекта | 1. Обзор территории объекта с целью выявления нештатных ситуаций. 2. Определение вторичных признаков людей (пол, рост, одежда и так далее). 3. Проведение интеллектуального поиска в архиве по заданным критериям (по пересечению виртуальной линии, зоны, поиску объектов в зоне обзора ВК и так далее) | ВК ОВТ и/или ВК У |
| 23. Камеры видеонаблюдения в гостиницах и отелях |
| 23.1 | Проезды на территорию объекта | Зона обнаружения и идентификации государственных регистрационных знаков транспортных средств при въезде на территорию автостоянки | Автоматизированная идентификация государственных регистрационных знаков транспортных средств при въезде на территорию автостоянки | ВК РН |
|  |  | Проезды для транспортных средств на служебную территорию (служебные стоянки, зоны погрузки-разгрузки и тому подобное) | 1. Обзор проезда для транспортных средств на служебную территорию с целью выявления нештатных ситуаций. 2. Определение вторичных признаков транспортных средств (цвет, марка, тип и так далее) и людей (пол, рост, одежда и так далее). 3. Проведение интеллектуального поиска в архиве по заданным критериям (по пересечению виртуальной линии, зоны, поиску объектов в зоне обзора ВК и так далее) | ВК ОВТ |
| 23.2 | Прилегающая к объекту территория | Территория, прилегающая к зданию | 1. Обзор территории, прилегающей к зданию с тех сторон, где находятся входы для посетителей и эвакуационные выходы, с целью выявления нештатных ситуаций. 2. Определение вторичных признаков людей (пол, рост, одежда и так далее). 3. Проведение интеллектуального поиска в архиве по заданным критериям (по пересечению виртуальной линии, зоны, поиску объектов в зоне обзора ВК и так далее) | ВК ОВТ и/или ВК У |
| 23.3 | Входы в здание | Зона обнаружения и идентификации лиц людей на входах в здание | Обнаружение и идентификация лиц людей на входах в здание, которые предназначены для посетителей | ВК РЛ |
| 23.4 | Помещения | Территория вестибюля (фойе) | 1. Обзор территории вестибюля (фойе) с целью выявления нештатных ситуаций. 2. Определение вторичных признаков людей (пол, рост, одежда и так далее). 3. Проведение интеллектуального поиска в архиве по заданным критериям (по пересечению виртуальной линии, зоны, поиску объектов в зоне обзора ВК и так далее) | ВК ОПВЗиС |
|  |  | Территория приема и регистрации посетителей | 1. Обзор территории приема и регистрации посетителей с целью выявления нештатных ситуаций. 2. Определение вторичных признаков людей (пол, рост, одежда и так далее). 3. Проведение интеллектуального поиска в архиве по заданным критериям (по пересечению виртуальной линии, зоны, поиску объектов в зоне обзора ВК и так далее) | ВК ОПВЗиС |
| 24. Камеры видеонаблюдения в хостелах и гостевых домах |
| 24.1 | Прилегающая к объекту территория | Территория, прилегающая к зданию | 1. Обзор территории, прилегающей к зданию с тех сторон, где находятся входы для посетителей и эвакуационные выходы, с целью выявления нештатных ситуаций. 2. Определение вторичных признаков людей (пол, рост, одежда и так далее). 3. Проведение интеллектуального поиска в архиве по заданным критериям (по пересечению виртуальной линии, зоны, поиску объектов в зоне обзора ВК и так далее) | ВК ОВТ и/или ВК У |
| 24.2 | Входы в здание | Зона обнаружения и идентификации лиц людей на входах в здание | Обнаружение и идентификация лиц людей на входах в здание, которые предназначены для посетителей | ВК РЛ |
| 24.3 | Помещения | Территория вестибюля (фойе) | 1. Обзор территории вестибюля (фойе) с целью выявления нештатных ситуаций. 2. Определение вторичных признаков людей (пол, рост, одежда и так далее). 3. Проведение интеллектуального поиска в архиве по заданным критериям (по пересечению виртуальной линии, зоны, поиску объектов в зоне обзора ВК и так далее) | ВК ОПВЗиС |
|  |  | Территория приема и регистрации посетителей | 1. Обзор территории приема и регистрации посетителей с целью выявления нештатных ситуаций. 2. Определение вторичных признаков людей (пол, рост, одежда и так далее). 3. Проведение интеллектуального поиска в архиве по заданным критериям (по пересечению виртуальной линии, зоны, поиску объектов в зоне обзора ВК и так далее) | ВК ОПВЗиС |
| 25. Камеры видеонаблюдения в общежитиях |
| 25.1 | Прилегающая к объекту территория | Территория перед входами в здание | 1. Обзор территории перед входами в здание, которые предназначены для посетителей, с целью выявления нештатных ситуаций. 2. Определение вторичных признаков людей (пол, рост, одежда и так далее). 3. Проведение интеллектуального поиска в архиве по заданным критериям (по пересечению виртуальной линии, зоны, поиску объектов в зоне обзора ВК и так далее) | ВК ОВТ |
| 25.2 | Входы в здание | Зона обнаружения и идентификации лиц людей на входах в здание | Обнаружение и идентификация лиц людей на входах в здание, которые предназначены для посетителей | ВК РЛ |
| 26. Камеры видеонаблюдения в банках, филиалах, отделениях банков, центрах банковских услуг, небанковских кредитно-финансовых организациях |
| 26.1 | Проезды на территорию объекта | Зона обнаружения и идентификации государственных регистрационных знаков транспортных средств при въезде на территорию автостоянки | Автоматизированная идентификация государственных регистрационных знаков транспортных средств при въезде на территорию автостоянки | ВК РН |
|  |  | Проезды для транспортных средств на служебную территорию (служебные стоянки, зоны погрузки-разгрузки и тому подобное) | 1. Обзор проезда для транспортных средств на служебную территорию с целью выявления нештатных ситуаций. 2. Определение вторичных признаков транспортных средств (цвет, марка, тип и так далее) и людей (пол, рост, одежда и так далее). 3. Проведение интеллектуального поиска в архиве по заданным критериям (по пересечению виртуальной линии, зоны, поиску объектов в зоне обзора ВК и так далее) | ВК ОВТ |
| 26.2 | Прилегающая к объекту территория | Территория, прилегающая к зданию | 1. Обзор территории, прилегающей к зданию с тех сторон, где находятся входы для посетителей и эвакуационные выходы, с целью выявления нештатных ситуаций. 2. Определение вторичных признаков людей (пол, рост, одежда и так далее). 3. Проведение интеллектуального поиска в архиве по заданным критериям (по пересечению виртуальной линии, зоны, поиску объектов в зоне обзора ВК и так далее) | ВК ОВТ и/или ВК У |
| 26.3 | Входы в здание | Зона обнаружения и идентификации лиц людей на входах в здание | Обнаружение и идентификация лиц людей на входах в здание, которые предназначены для посетителей | ВК РЛ |
| 26.4 | Помещения | Операционный зал | 1. Обзор операционного зала с целью выявления нештатных ситуаций. 2. Определение вторичных признаков людей (пол, рост, одежда и так далее). 3. Проведение интеллектуального поиска в архиве по заданным критериям (по пересечению виртуальной линии, зоны, поиску объектов в зоне обзора ВК и так далее) | ВК ОПВЗиС |
| 27. Камеры видеонаблюдения в общественных и административных зданиях и сооружениях |
| 27.1 | Проезды на территорию объекта | Зона обнаружения и идентификации государственных регистрационных знаков транспортных средств при въезде на территорию автостоянки | Автоматизированная идентификация государственных регистрационных знаков транспортных средств при въезде на территорию автостоянки | ВК РН |
|  |  | Зона обнаружения и идентификации государственных регистрационных знаков транспортных средств на выезде с территории автостоянки | Автоматизированная идентификация государственных регистрационных знаков транспортных средств на выезде с территории автостоянки | ВК РН |
|  |  | Проезды для транспортных средств на служебную территорию (служебные стоянки, зоны погрузки-разгрузки и тому подобное) | 1. Обзор проезда для транспортных средств на служебную территорию с целью выявления нештатных ситуаций. 2. Определение вторичных признаков транспортных средств (цвет, марка, тип и так далее) и людей (пол, рост, одежда и так далее). 3. Проведение интеллектуального поиска в архиве по заданным критериям (по пересечению виртуальной линии, зоны, поиску объектов в зоне обзора ВК и так далее) | ВК ОВТ |
| 27.2 | Прилегающая к объекту территория | Территория, прилегающая к зданию | 1. Обзор территории, прилегающей к зданию с тех сторон, где находятся входы для посетителей и эвакуационные выходы, с целью выявления нештатных ситуаций. 2. Определение вторичных признаков людей (пол, рост, одежда и так далее). 3. Проведение интеллектуального поиска в архиве по заданным критериям (по пересечению виртуальной линии, зоны, поиску объектов в зоне обзора ВК и так далее) | ВК ОВТ и/или ВК У |
| 27.3 | Входы в здание | Зона обнаружения и идентификации лиц людей на входах в здание | Обнаружение и идентификация лиц людей на входах в здание, которые предназначены для посетителей | ВК РЛ |
| 28. Камеры видеонаблюдения на городских площадях, скверах, бульварах |
| Территория объекта | Территория объекта | 1. Обзор территории объекта с целью выявления нештатных ситуаций. 2. Определение вторичных признаков людей (пол, рост, одежда и так далее). 3. Проведение интеллектуального поиска в архиве по заданным критериям (по пересечению виртуальной линии, зоны, поиску объектов в зоне обзора ВК и так далее) | ВК ОВТ и/или ВК У |
|  | Определяемая территориальными органами внутренних дел зона обнаружения и идентификации лиц людей на подходах к территории объекта, территории объекта | Обнаружение и идентификация лиц людей на территории объекта | ВК РЛ |

--------------------------------

<1> Для автозаправочных станций.

## Приложение 12

к Регламенту функционирования

республиканской системы

мониторинга общественной безопасности

Форма

РАЗРЕШЕНИЕ

на подключение к республиканской системе мониторинга общественной

безопасности

___________________               N _________________

(дата)

Технический  оператор республиканской системы мониторинга общественной

безопасности разрешает ____________________________________________________

(наименование и место нахождения юридического

___________________________________________________________________________

лица либо фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)

___________________________________________________________________________

и место жительства индивидуального предпринимателя)

подключить  к республиканской системе мониторинга общественной безопасности

средства  системы  видеонаблюдения за состоянием общественной безопасности,

локальной  системы  видеонаблюдения  и  специальные  детекторы в количестве

_______________________________________________, которыми оборудован объект

___________________________________________________________________________

(наименование объекта и его адрес)

___________________________________________________________________________

Номер  и  дата  технических  условий  на  подключение  средств системы

видеонаблюдения,  локальных систем видеонаблюдения и специальных детекторов

к республиканской системе мониторинга общественной безопасности, выданных в

отношении объекта: ________________________________________________________

Примечания:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________________         _________________________

(подпись уполномоченного работника)               (расшифровка подписи)

Примечание. Оформляется на фирменном бланке (при его наличии).

## Приложение 13

к Регламенту функционирования

республиканской системы

мониторинга общественной безопасности

Форма

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

технического оператора республиканской системы мониторинга общественной

безопасности

___________________           N _________________

(дата)

Технический  оператор республиканской системы мониторинга общественной

безопасности   выдает   настоящее  заключение  о  необходимости  устранения

выявленных  недостатков  выполнения  ТУ  от  ___________  N ____________ на

подключение    средств    системы    видеонаблюдения,    локальных   систем

видеонаблюдения и специальных детекторов к республиканской системе

мониторинга общественной безопасности, выданных абоненту:

___________________________________________________________________________

(наименование и место нахождения юридического лица либо

___________________________________________________________________________

фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) и место

___________________________________________________________________________

жительства индивидуального предпринимателя)

в отношении объекта _______________________________________________________

___________________________________________________________________________

Перечень недостатков:

___________________________________________________________________________

Срок устранения недостатков: _________________________________________

_______________________________________           _________________________

(подпись уполномоченного работника)              (расшифровка подписи)

Примечание. Оформляется на фирменном бланке (при его наличии).

## Приложение 14

к Регламенту функционирования

республиканской системы

мониторинга общественной безопасности

Форма

АКТ

подключения к республиканской системе мониторинга общественной безопасности

___________________                                     N _________________

(дата)

Технический  оператор республиканской системы мониторинга общественной

безопасности (далее именуемый "Технический оператор") в лице _____________,

действующего на основании _______, и ______________________________________

(наименование юридического лица либо

___________________________________________________________________________

фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)

индивидуального предпринимателя)

(далее именуемое(-ый) "Абонент") в лице __________________, действующего на

основании ____________, вместе именуемые "Стороны", составили настоящий Акт

в отношении следующего:

1. _______________ является датой:

(дата)

подключения к республиканской системе мониторинга общественной безопасности

средств  системы  видеонаблюдения  за состоянием общественной безопасности,

локальных  систем видеонаблюдения, специальных детекторов, установленных на

объекте ___________________________________________________________________

(наименование объекта и его место нахождения)

(далее именуемый "Объект");

начала  передачи  информации  системы  видеонаблюдения  за  состоянием

общественной  безопасности,  локальных систем видеонаблюдения и специальных

детекторов, установленных на Объекте, в республиканскую систему мониторинга

общественной безопасности;

начала  оказания  услуг  по  обработке  и  хранению информации системы

видеонаблюдения  за  состоянием общественной безопасности, локальных систем

видеонаблюдения  и  специальных  детекторов,  установленных  на  Объекте, в

соответствии  с  договором,  заключенным  между  Техническим  оператором  и

Абонентом.

2.  Количество  средств  системы  видеонаблюдения  и (или) специальных

детекторов,    установленных    на   Объекте,   передающих   информацию   в

республиканскую систему мониторинга общественной безопасности, - __________

3. Настоящий Акт составлен на русском языке в двух экземплярах, каждый

из  которых  имеет  одинаковую  юридическую  силу, по одному экземпляру для

каждой из Сторон.

4.  В удостоверение всего изложенного настоящий Акт скреплен подписями

должным образом уполномоченных представителей обеих Сторон.

5.   Копия  настоящего  Акта  направляется  Техническим  оператором  в

Министерство   внутренних   дел   в   порядке   и   сроки,  предусмотренные

законодательством.

6. Подписи Сторон.

Технический оператор

Абонент